ZAKRES PRAC

PRZY REMONCIE BUDYNKU BIUROWEGO.

W  ramach remontu przewidziano następujący zakres prac:

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

  - Przed przystąpieniem do prac remontowych należy dokonać demontażu elementów budynku zakwalifikowanych do wymiany, tj.

- okien drewnianych,

- drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

- parapetów lastryko,

- krat okiennych, balustrad schodowych.

1.2. Rozebranie ścian:

- działowych,

- ścian obudowy klatki schodowej

1.3  Wykucie w istniejących ścianach nośnych otworów na drzwi.

1.4. Rozebranie schodów zewnętrznych na elewacji bocznej i tylnej.

1.5. Obcięcie istniejącego gzymsu żelbetowego w taki sposób, aby pozostawić 9cm ponad

lico ściany. Stanowić to będzie wspornik pod oparcie krawędziaka o wym. 13/30cm.

1.6. W ramach pogłębienia piwnic należy:

- skuć istniejące podłoża betonowe,

- pogłębić piwnice.

1.7. Po zakończeniu prac  materiały z rozbiórki i ziemię uzyskaną z głębienia piwnic

należy  wywieżć na wysypisko – odl. 5km

- ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.

2.1. Skorygować główne schody zewnętrzne do uzyskania zgodności z warunkami

technicznymi.

2.2. Wykonać schody betonowe na elewacji bocznej i tylnej.

2.3. Wykonać fundamenty pod obudowę klatki schodowej.

2.4. Na ścianach obudowy klatki schodowej wykonać:

- wieńce w poziomie stropów budynku istniejącego,

- płyty żelbetowe schodów wewnętrznych.

2.5. W piwnicach pomieszczeń 08,07,010 wylać płytę żelbetową gr.12cm z betonu B-15 .

- ROBOTY MUROWE.

3.1. Wykonać ściany fundamentowe pod obudowę schodów z bloczków betonowych gr. 25cm.

3.2. Wykonać obudowę klatki schodowej z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.3. Zamurować zgodnie z projektem część otworów w ściankach grubości ½ c cegłą dziurawką na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.4. Wykonać nowe ścianki gr.12cm z płytek gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.5. Wykuć nowe otwory na drzwi w ścianach z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz osadzić nadproża z belek stalowych.

3.6. Przymurować na elewacji frontowej do ościeży  ścianki z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej i przymocować kotwami do istniejącego filarka.

3.7. Zamurować okna na szczycie budynku pustakami szklanymi.

3.8. Osadzić nowe parapety wewnętrzne pod oknami z białego lastryka na białym cemencie.

3.9. Wykonać wentylację grawitacyjną do pomieszczeń kanałami z rur kwadratowych 14/14cm z blachy ocynkowanej. Obłożyć kanały na parterze i I piętrze 2 warstwami płyty GKF gr.12,5mm na stelażu stalowym z wykonaniem izolacji wełną mineralną gr.4cm.

- ROBOTY DACHOWE.

4.1. Dokonać rozbiórek:

-  rynien i rur spustowych,

-  obróbek blacharskich.

4.2. Nad wyprowadzonymi kanałami wentylacyjnymi, o przekroju 14/14cm lub 14/20cm z blachy ocynkowanej, wykonać konstrukcję stalową szkieletu komina z  kątownika 50/50/5mm na wysokość 80cm ponad stare pokrycie. Konstrukcję przymocować kołkami stalowymi lub śrubami M-12 do płyt korytkowych.

4.3. Rury wentylacyjne wyprowadzić  15cm poniżej górnej krawędzi konstrukcji stalowej i obłożyć wełną mineralną gr.12cm.

4.4. Przymocowany do dachu szkielet stalowej konstrukcji obłożyć płytą OSB gr.20mm- boki krótsze komina do górnej krawędzi konstrukcji, boki dłuższe komina 15cm niżej górnej krawędzi komina. Górę komina obłożyć płytą tak, aby wystawała 5cm poza lico ścian. Płytę mocować do konstrukcji stalowej śrubami M-10.

4.5. Istniejące pokrycie dachowe wyreperować, zagruntować i ocieplić płytą ze styropianu EPS -100 gr.15 cm laminowanego jednostronnie papą. Mocowanie płyt lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco. Wzdłuż krawędzi dachu płytę mocować dodatkowo kołkami systemowymi.

4.6. Ocieplony dach pokryć jedną warstwą papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Polit Wf 250/4000.

4.7. Wzdłuż krawędzi ogniomurów, okapu kominów dać dodatkowo 1 warstwę papy zgrzewalnej.

4.8. Na dachu zamocować wyłaz dachowy o wym.80/80cm szklony szybą P-4.

4.9. Boki kominów oraz czapę pokryć blachą powlekaną w kolorze ciemny brąz-mat. Aby ujednolicić kominy, tak samo pokryć istniejące kominy ceramiczne.

4.10. Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej – wg. szczegółowego przedmiaru robót.

4.11. Za kominami wykonać odboje z trójkątów papy zgrzewalnej.

4.12. W otworach bocznych kominów osadzić kratki wentylacyjne,

- kominy ceramiczne - kratki 14/14 lub 14/27,

- kominy z płyty OSB - kratki o wys. 15cm i szerokości równej dłuższemu bokowi

komina.  Konstrukcja kratki z kątownika 25x25x3mm, wypełnienie siatki z drutu

ocynkowanego.

4.13. Osadzenie rynien PCV  średnicy 15cm, mocowanych czołowo do bala 13/30cm.( Rynna

ma być poza licem ściany). Od góry rynny osłonić siatką PCV.

4.14.Osadzenie rury spustowej PCV średnicy 12cm z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

Uwaga: obróbki blacharskie – rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brąz ciemny- mat.

- TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIENNE.

5.1. Na nowych ścianach i zamurowaniach oraz sufitach wykonać tynki kat.II cem.wap. ( na tynkach tych wykonana będzie gładź z mas szpachlowych mineralnych).

5.2. Stare tynki na ścianach i sufitach zmyć. Głuche i odparzone tynki odbić i wykonać nowe cem.wap. kat.II.

5.3. Całość tynków na ścianach i sufitach pokryć gładzią z mas szpachlowych mineralnych.

5.4. W łazienkach i pomieszczeniu socjalnym ściany wyłożyć do wys. 2,15m płytkami o wym. 20/25cm na kleju. Płytki w gat.I.

5.5. Wzmocnić belki stropowe DZ-3  przez podklejenie taśmą Sika Carbo Dur S512 na kleju Sikodur 30, - dotyczy pomieszczeń 1.14, 1.19, 2.13.

5.6. W łazienkach i sieni wykonać sufity podwieszone z rostrami z płytkami dekoracyjnymi z włókien mineralnych o wym.60/60cm

5.7. Na ścianach korytarzy, biegach i podestach klatek schodowych przymocować do ściany deski odbojowe z płyty MDF o przekroju 2x20cm.

- PODKŁADY BETONOWE, IZOLACJE, POSADZKI.

6.1. Usunąć stare posadzki z płytek terakotowych oraz płytek PCV.

6.2. W pogłębionych piwnicach wykonać podkład z betonu B-10 gr.10cm, ułożyć folię PE gr.0,6mm, wykonać szlichtę gr.5cm zbrojoną siatką zgrzewalną z drutu średnicy 4,5mm. Następnie ułożyć gres 30/30cm gat. I na kleju w „Karo”.

6.3. W łazienkach i pokoju socjalnym, po uprzednim skuciu starej szlichty,  ułożyć folię PE gr.0,6mm, wylać szlichtę gr.5cm i ułożyć gres gat.I o wym.30x30cm na kleju w „Karo”. Szlichty uzbroić siatką zgrzewalną z drutu średnicy 4,5mm.

6.4. W pomieszczeniach biurowych, po zdjęciu wykładzin PCV, oczyścić podłoże, zagruntować i wykonać warstwy z zaprawy wyrównawczej gr.7mm. Na wykonanym podłożu ułożyć wykładzinę rulonową  tarket,  z wykonaniem zaokrągleń przy ścianie oraz cokolika -przez wywinięcie tarketu na ścianę.

6.5. W korytarzach, klatkach schodowych, po oczyszczeniu szlicht, wykonać nowe posadzki z płytek gres 30/30 gat.I na kleju w „Karo”.

6.6. Wzdłuż ścian ułożyć cokoliki z płytek gres gat.I wys.15cm na kleju. Nad cokolikiem listwa PCV.

6.7. Wzdłuż biegów klatek schodowych wykonać skośny cokół z płytek gres wys.12cm nad „noskiem”. Cokół zakończyć listwą PCV.

6.8. Wywieżć gruz z rozbieranych elementów na odległość 5 km.

- STOLARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA.

7.1. Na parterze i w piwnicy okna PCV jednokomorowe z okuciami obwiedniowymi, szklone szybą niskoemisyjną U=1,1,  dodatkowo szyba musi spełniać warunki szyby antywłamaniowej P4.

7.2. Na piętrze okna PCV jednokomorowe z okuciami obwiedniowymi, szklone szybą niskoemisyjną U=1,1.

7.3. Ściana aluminiowa zewnętrzna oraz drzwi aluminiowe na elewacji tylnej z szybą niskoemisyjną U=1,1, spełniającą dodatkowo warunki antywłamaniowe-P4. Szersze skrzydło powinno mieć szerokość 100cm w świetle.

7.4. Drzwi wewnętrzne.

- Do łazienek skrzydła płytowe z małą szybą, zaopatrzone od dołu w kratkę

wentylacyjną. Ościeżnica stalowa.

- Do pomieszczeń biurowych płytowe, pełne, okleinowane. Ościeżnica stalowa.

- Drzwi do piwnicy p.poż. w klasie Ei30.

- Ściana wewnętrzna aluminiowa z drzwiami o wym. 150 x 210cm. Szyba bezpieczna.

Jedno ze skrzydeł szerokości 100cm.

7.5. Drzwi zewnętrzne do piwnicy metalowe, ocieplone, antywłamaniowe.

7.6. Nad bocznymi schodami zewnętrznymi do piwnicy, daszek okrągły z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej.

- ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE.

8.1. Balustrady na klatkach schodowych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać z rury kwasowej.

8.2. Pochwyty z rury kwasowej na wspornikach mocowanych w ścianie.

8.3. Wycieraczki przed wejściami o wym.120x60cm. Z wycieraczek nad którymi nie ma daszków, przewidzieć odprowadzenie wody.

8.4. Budynek wyposażyć w takie elementy, jak: skrobaczki do obuwia, uchwyty do flag, ograniczniki drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

8.5. Pod wyłazem dachowym w pomieszczeniu 2.7.  wykonać klamry włazowe na dach.

8.6. Nad studzienkami podokiennymi wykonać kraty prętowe, osadzone w ramie stalowej.

8.7. W oknie klatki schodowej elewacji tylnej wykonać kratę stalową.

- ROBOTY  MALARSKIE.

9.1. Na ścianach korytarza, klatki schodowej wykonać lamperię z tynku mozaikowego o wielkości ziarna 1,8mm. Wysokość lamperii 1,3m.

9.2. Sufity i ściany wewnętrzne pomalować farbą emulsyjną 3-krotnie.

9.3. Rury stalowe prowadzone po wierzchu ścian pomalować 2-krotnie farbą ftalową.

- ELEWACJA.

10.1. Ściany zewnętrzne, (tam gdzie są piwnice) odkopać do górnego poziomu ławy fundamentowej, oczyścić i zagruntować Abizolem R oraz dwukrotnie Abizolem P. Następnie obłożyć do poziomu wierzchu gruntu styropianem ekstrudowanym 10cm i zasypać wykop. Aby podczas zagęszczania gruntu nie uszkodzić styropianu, należy wyłożyć go folią PE gr.0,2mm.

10.2. Ze ścian cokołu zbić odpadającą wykładzinę z lastryka. Ściany te wyłożyć styropianem EPS 70 gr.13cm metodą lekką mokrą z przygotowaniem podłoża, wkleić 2 warstwy  siatki i ułożyć  tynk kamyczkowy, żywiczny o grubości ziarna 2.0mm.

10.3. Ściany powyżej cokołu ocieplić metodą lekką, mokrą płytami felcowanymi ze styropianu EPS 70. Po przygotowaniu podłoża wykonać wyprawę z zaprawy akrylowej gr.3mm. Ścianę do wysokości parapetu okien parteru wyłożyć dwoma warstwami siatki. W narożach wykonać dodatkowo siatkę ułożoną skośnie. Na krawędziach wykonać listwy aluminiowe. Pod ociepleniem, nad cokołem ułożyć listwę aluminiową. Środkową część elewacji frontowej o szerokości 4m wyłożyć styropianem o grubości 12+15=27cm.

Naroża budynku boniować styropianem gr.4cm wg opisanych  wcześniej zasad.

10.40 Ościeża okienne ocieplić styropianem EPS 70 gr.4cm metodą lekką, mokrą z wykonaniem wyprawy z zaprawy akrylowej gr.3mm. Na krawędziach przewidzieć listwy aluminiowe i podwójną siatkę.

10.5. Wzdłuż boków okien wykonać ze styropianu EPS 70 opaski okienne szer.14cm. Górna opaska  o kształcie łukowym o średniej szerokości 25cm. Opaski  pokryć siatką i wyprawą z tynku akrylowego gr.3mm.

10.6. Na ścianach bocznych schodów zewnętrznych naprawić tynki i obłożyć tynkiem  żywicznym kamyczkowym o grubości ziarna 2,0mm.

10.7. Pod oknami wykonać parapety z blachy powlekanej gr.0,55mm.

10.8. Na balustradzie z lewej strony  schodów głównych zewnętrznych wykonać platformę dla niepełnosprawnych.

- DROGI  I  PLACE.

11.1.Rozebrać powierzchnię starego parkingu przy ul. Laskowej.

11.2. Ręcznie wykonać koryto pod chodniki z kostki.

11.3. Wykonać mechanicznie koryto pod drogi wewnętrzne i parking oraz parking przy ul.

Laskowej.

11.4. Wykonać chodniki w następujący sposób:

- obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cem.piaskowej o spoinach wypełnionych

piaskiem,

- podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie gr.10cm,

- chodnik z kostki betonowej gr.6 cm kolorowej na podsypce piaskowej o spoinach

wypełnionych piaskiem.

  - Wykonanie dróg wewnętrznych i placy postojowych w następujący sposób:

- krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-10,

- podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie gr.10cm

- górna warstwa kruszywa łamanego gr.15cm zagęszczona mechanicznie,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem.piaskowej.

Spoiny wypełnione piaskiem.