Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Przyłącze cieplne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 19,66 | m3 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 2,18 | m3 |  |  |
| 3 | Wacetob 2-18 0511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | 5,04 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 0-10 0215-04-040 | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6 mm | 56,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 0-10 0224-05-020 | Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe z rur preizolowanych 26,9/110 mm dla średnicy rury głównej 76,1/160 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 6 | KNR 0-10 0218-04-020 | Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana łukowe stalowe 33,7/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 7 | Wacetob 2-20 0505-03-020 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 125 mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 60,3 mm | 12,00 | szt |  |  |
| 8 | Wacetob 2-20 0505-05-020 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 160 mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 88,9 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 9 | Wacetob 2-20 0308-01-090 | Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych 15-20 mm, dla ciśnień 1,6 MPa | 2,00 | kpl |  |  |
| 10 | Wacetob 2-20 0113-09-105 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości 20-30 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych 32-50 mm | 2,00 | przejści |  |  |
| 11 | Wacetob 2-20 0401-04-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 50 mm, łączonych przez spawanie. Grubość ścianek do 3,65 mm | 6,00 | m |  |  |
| 12 | Wacetob 2-20 0405-02-020 | Zawory zaporowe żeliwne o średnicach nominalnych 50-65 mm, dla ciśnień 0,6 MPa | 2,00 | szt |  |  |
| 13 | Wacetob 2-20 0207-01-040 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych do 150 mm | 56,00 | m |  |  |
| 14 | Wacetob 2-20 0208-01-133 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych 25-150 mm. Nakłady na uruchomienie odcinka sieci o długości do 100 m | 1,00 | 100 m |  |  |
| 15 | Wacetob 2-18 0511-04-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm,pod kanały i obiekty | 8,40 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 7,87 | m3 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 7,87 | m3 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 13,97 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 13,97 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 181,07 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 20,12 | m3 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 365,81 | m2 |  |  |
| 23 | Wacetob 2-18 0511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | 9,03 | m3 |  |  |
| 24 | Wacetob 2-18 0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | 75,23 | m |  |  |
| 25 | Wacetob 2-18 0513-03-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową | 2,00 | szt |  |  |
| 26 | Wacetob 2-18 0513-04-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości | -3,70 | 0,5 m |  |  |
| 27 | Wacetob 4-01 0208-01-020 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 28 | Wacetob 2-18 0527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV 160 w ścianie betonowej studni | 6,00 | szt |  |  |
| 29 | Wacetob 4-01 0211-06-050 | Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego,o głębokości do 15 cm - ANALOGIA wykucie koryta kinety w ist. studni | 0,24 | m2 |  |  |
| 30 | Wacetob 4-01 0206-01-020 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 31 | Wacetob 2-18 0525-05-050 | Posadzki cementowe zatarte na gładko | 0,24 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 33,10 | m3 |  |  |
| 33 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 151,16 | m3 |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 151,16 | m3 |  |  |
| 35 | KNR 2-01 0212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 16,93 | m3 |  |  |
| 36 | KNR 2-01 0214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 16,93 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Przyłącze kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-01 0217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 366,32 | m3 |  |  |
| 38 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 40,70 | m3 |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 361,17 | m2 |  |  |
| 40 | Wacetob 2-18 0511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | 9,03 | m3 |  |  |
| 41 | Wacetob 2-18 0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | 77,30 | m |  |  |
| 42 | Wacetob 2-18 0408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | 138,58 | m |  |  |
| 43 | Wacetob 2-18 0513-03-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową | 8,00 | szt |  |  |
| 44 | Wacetob 2-18 0513-04-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości | -22,62 | 0,5 m |  |  |
| 45 | Wacetob 2-18 0527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV160 w ścianie betonowej | 13,00 | szt |  |  |
| 46 | Wacetob 2-18 0527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV 200 w ścianie betonowej studni | 14,00 | szt |  |  |
| 47 | Wacetob 2-18 0525-05-050 | Posadzki cementowe zatarte na gładko | 1,92 | m2 |  |  |
| 48 | Wacetob 2-15 0214-01-040 | Rury deszczowe z PVC średnicy 160 mm,wewnętrzne,o połączeniach wciskowych - ANALOGIA rury deszczowe PCV d=110 | 7,20 | m |  |  |
| 49 | Wacetob 2-15 0215-04-020 | Podrynniki żeliwne o średnicy 150 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | 6,00 | szt |  |  |
| 50 | Wacetob 2-18 0409-02-040 | Rury betonowe kielichowe o średnicy 150 mm uszczelniane zaprawą cementową - ANALOGIA montaż odwodnienia liniowego STORA SELF100 | 3,50 | m |  |  |
| 51 | Wacetob 2-18 0524-04-020 | Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o średnicy 300 mm - ANALOGIA osadnik piasku STORA SELF | 1,00 | szt |  |  |
| 52 | Wacetob 2-18 0524-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | 6,00 | szt |  |  |
| 53 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 86,35 | m3 |  |  |
| 54 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 286,19 | m3 |  |  |
| 55 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 286,19 | m3 |  |  |
| 56 | KNR 2-01 0212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 34,47 | m3 |  |  |
| 57 | KNR 2-01 0214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 34,47 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-01 0217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 35,50 | m3 |  |  |
| 59 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 3,94 | m3 |  |  |
| 60 | KNR 2-01 0322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 78,88 | m2 |  |  |
| 61 | Wacetob 2-18 0511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | 2,17 | m3 |  |  |
| 62 | Wacetob 2-18 0109-01-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm | 29,00 | m |  |  |
| 63 | Wacetob 2-18 0111-01-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | 2,00 | złącze |  |  |
| 64 | Wacetob 2-18 0210-01-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kielichowe z obudową o średnicy 90 mm, montowane na rurociągach PVC i PE | 1,00 | kpl |  |  |
| 65 | Wacetob 2-18 0802-02-020 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 66 | Wacetob 2-18 0704-01-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm | 0,14 | próba |  |  |
| 67 | Wacetob 2-18 0707-01-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 0,14 | 200 m |  |  |
| 68 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 6,96 | m3 |  |  |
| 69 | KNR 2-01 0231-01-060 | Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciągnionymi o pojemności skrzyni 2,75 m3 na odkład.Odległość przemieszczania urobku do 100m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) | 30,30 | m3 |  |  |
| 70 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 30,30 | m3 |  |  |
| 71 | KNR 2-01 0212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 2,17 | m3 |  |  |
| 72 | KNR 2-01 0214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | 2,17 | m3 |  |  |
| 73 | Wacetob 2-15 0132-06-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 50 mm,instalacji wodociągowych z rur z PVC | 2,00 | szt |  |  |
| 74 | Wacetob 2-15 0125-01-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych,o średnicy nominalnej 80 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 75 | Wacetob 2-15 0129-04-090 | Połączenia amortyzacyjne kołnierzowe rur o średnicy nominalnej 50 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 76 | Wacetob 2-15 0141-01-090 | Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm - ANALOGIA wodomierz sprzężony WPVD50mm DN50mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 77 | Wacetob 2-15 0132-07-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 65 mm,instalacji wodociągowych z rur z PVC - ANALOGIA zawory antyskażeniowe typ EA DN 50mm | 1,00 | szt |  |  |
| 78 | Wacetob 2-15 0135-01-020 | Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm | 5,00 | szt |  |  |
| 79 | Wacetob 2-15 0143-04-090 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 550 dm3 - ANALOGIA montaż zasobnikowego podgrzewacza wody poj. 500dm3 | 1,00 | kpl |  |  |
| 80 | Wacetob 2-15 0128-02-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | 219,80 | m |  |  |
| 81 | Wacetob 2-15 0127-03-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PVC o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych | 219,80 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Węzeł wymiennikowy |  |  |  |  |
| 82 | Wacetob 2-15 0513-01-040 | Rozdzielacze z rur o średnicy nominalnej do 150 mm,do kotłów i instalacji C.o. | 2,00 | m |  |  |
| 83 | Wacetob 2-15 0411-01-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych | 4,00 | szt |  |  |
| 84 | Wacetob 2-15 0411-02-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm,o połączeniach gwintowanych | 10,00 | szt |  |  |
| 85 | Wacetob 2-15 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 6,00 | szt |  |  |
| 86 | Wacetob 2-15 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych - ANALOGIA zawory regulacyjne | 4,00 | szt |  |  |
| 87 | Wacetob 2-15 0503-04-020 | Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 10 m2 - ANALOGIA montaż prefabrykowanego węzła wymiennikowego DANFOSS LPM 60/60kW | 1,00 | szt |  |  |
| 88 | KNR 2-20 0401-03-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 40 mm,grubość ścianek 3,25 mm | 8,50 | m |  |  |
| 89 | KNR 2-20 0401-04-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 50 mm,grubość ścianek 3,65 mm | 10,80 | m |  |  |
| 90 | KNR 7-12 0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | 3,37 | m2 |  |  |
| 91 | KNR 7-12 0207-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą poliwinylową do gruntowania,termoodporną do 400 st.C,szaro-srebrzystą | 3,37 | m2 |  |  |
| 92 | KNR 7-12 0215-0401-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią silikonową termoodporną do 400 st.C,aluminiową | 3,37 | m2 |  |  |
| 93 | KNR 2-16 0505-02-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm przy grubości izolacji 30 mm | 3,37 | m2 |  |  |
| 94 | KNR 2-20 0403-02-020 | Próby węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników 8-15 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 95 | KNR 2-20 0404-01-020 | Uruchomienie węzłów wodnych C.o. | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |