Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Instalacja wodociągowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-01-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-02-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 50,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-03-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 38,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-04-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-05-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150106-06-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 45,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010324-02-040 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 45,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160501-01-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami styropianowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 22-28 mm przy grubości izolacji 30 mm | m2 | 5,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-080-020 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 40,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0126-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych | m | 143,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-010-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 143,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-04010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 3,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-03010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-01010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 40,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-02010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 2,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 15,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-02-020 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt | 9,00 |

2. Instalacja kanalizacyjna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30101-030-060 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 13,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180513-01-020 | Studnia schładzająca fi 800 mm (analog.) | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150208-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 54,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 45,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150213-05-020 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt | 5,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40216-020-020 | Wpusty PVC piwniczne o średnicy 100 mm | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150222-02-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt | 7,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150218-01-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 13,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150211-03-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 22,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150211-01-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 30,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150233-02-090 | Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" | kpl | 9,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150230-0201-090 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego | kpl | 11,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2150229-0510-020 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej | szt | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02010-090 | Brodzik | kpl | 3,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40234-020-090 | Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi | kpl | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150203-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 5,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0203-04-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 28,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 4010209-03-050 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | m2 | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-03-090 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - WC dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1,00 |

3. Instalacja c.o.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 40403-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 140,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 40403-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 41,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150403-03-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach spawanych,na ścianach w budynkach | m | 64,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0403-05-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach spawanych,na ścianach w budynkach | m | 30,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 40403-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 28,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 58,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-06-020 | Zawory odpowietrzające do grzejników,o średnicy 15 mm GŁOWICE TERMOSTATYCZNE (ANALOG) | szt | 58,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 58,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm - piony | szt | 15,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40411-030-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 26,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | kpl | 3,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | kpl | 10,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150411-0104-020 | Zawory zwrotne przelotowe,mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych | szt | 19,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt | 58,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0307-03-040 | Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 303,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | kpl | 7,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160501-03-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami termoflex rurociągów o średnicy zewnętrznej 44,5-62 mm przy grubości izolacji 40mm | m2 | 8,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | kpl | 7,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | kpl | 1,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | kpl | 10,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | kpl | 11,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | kpl | 7,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0417-03-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 15 elementów | kpl | 2,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0428-01-090 | Rury stal.przyłączne do grzejników żel.,stal.,płytowych,aluminiowych,konwektorów,nagrzewnic o śred.nominalnej 15 mm,o połączeniu spawanym (złączki mosiężne) | kpl | 58,00 |