Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przyłącze cieplne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 19,66 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 2,18 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | m3 | 5,04 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-100215-04-040 | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6 mm | m | 56,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-100224-05-020 | Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe z rur preizolowanych 26,9/110 mm dla średnicy rury głównej 76,1/160 mm | szt | 2,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-100218-04-020 | Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana łukowe stalowe 33,7/110 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6 mm | szt | 4,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200505-03-020 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 125 mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 60,3 mm | szt | 12,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200505-05-020 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 160 mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 88,9 mm | szt | 4,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200308-01-090 | Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych 15-20 mm, dla ciśnień 1,6 MPa | kpl | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200113-09-105 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości 20-30 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych 32-50 mm | przejści | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200401-04-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicach nominalnych 50 mm, łączonych przez spawanie. Grubość ścianek do 3,65 mm | m | 6,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200405-02-020 | Zawory zaporowe żeliwne o średnicach nominalnych 50-65 mm, dla ciśnień 0,6 MPa | szt | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200207-01-040 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych do 150 mm | m | 56,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-200208-01-133 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych, o średnicach nominalnych 25-150 mm. Nakłady na uruchomienie odcinka sieci o długości do 100 m | 100 m | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180511-04-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm,pod kanały i obiekty | m3 | 8,40 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 7,87 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 7,87 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 13,97 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 13,97 |

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 181,07 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 20,12 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 365,81 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | m3 | 9,03 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | m | 75,23 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180513-03-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180513-04-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości | 0,5 m | -3,70 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010208-01-020 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm | szt | 2,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV 160 w ścianie betonowej studni | szt | 6,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010211-06-050 | Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego,o głębokości do 15 cm - ANALOGIA wykucie koryta kinety w ist. studni | m2 | 0,24 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-010206-01-020 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm | szt | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180525-05-050 | Posadzki cementowe zatarte na gładko | m2 | 0,24 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 33,10 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 151,16 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 151,16 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 16,93 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 16,93 |

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 366,32 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 40,70 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 361,17 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | m3 | 9,03 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | m | 77,30 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | m | 138,58 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180513-03-020 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową | szt | 8,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180513-04-041 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości | 0,5 m | -22,62 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV160 w ścianie betonowej | szt | 13,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180527-01-020 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm - ANALOGIA przejście w tulei ochronnej PCV 200 w ścianie betonowej studni | szt | 14,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180525-05-050 | Posadzki cementowe zatarte na gładko | m2 | 1,92 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150214-01-040 | Rury deszczowe z PVC średnicy 160 mm,wewnętrzne,o połączeniach wciskowych - ANALOGIA rury deszczowe PCV d=110 | m | 7,20 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150215-04-020 | Podrynniki żeliwne o średnicy 150 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt | 6,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180409-02-040 | Rury betonowe kielichowe o średnicy 150 mm uszczelniane zaprawą cementową - ANALOGIA montaż odwodnienia liniowego STORA SELF100 | m | 3,50 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180524-04-020 | Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o średnicy 300 mm - ANALOGIA osadnik piasku STORA SELF | szt | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180524-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 6,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 86,35 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 286,19 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 286,19 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 34,47 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 34,47 |

4. Przyłącze wodociągowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 35,50 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 3,94 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-07-050 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 78,88 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180511-02-060 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty | m3 | 2,17 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180109-01-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 29,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180111-01-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | złącze | 2,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180210-01-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kielichowe z obudową o średnicy 90 mm, montowane na rurociągach PVC i PE | kpl | 1,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180802-02-020 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100 mm | szt | 1,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180704-01-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm | próba | 0,14 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180707-01-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 0,14 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 6,96 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010231-01-060 | Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciągnionymi o pojemności skrzyni 2,75 m3 na odkład.Odległość przemieszczania urobku do 100m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) | m3 | 30,30 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 30,30 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010212-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 2,17 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-02-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 2,17 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150132-06-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 50 mm,instalacji wodociągowych z rur z PVC | szt | 2,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150125-01-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych,o średnicy nominalnej 80 mm | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150129-04-090 | Połączenia amortyzacyjne kołnierzowe rur o średnicy nominalnej 50 mm | kpl | 1,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150141-01-090 | Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm - ANALOGIA wodomierz sprzężony WPVD50mm DN50mm | kpl | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150132-07-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 65 mm,instalacji wodociągowych z rur z PVC - ANALOGIA zawory antyskażeniowe typ EA DN 50mm | szt | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150135-01-020 | Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 5,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150143-04-090 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 550 dm3 - ANALOGIA montaż zasobnikowego podgrzewacza wody poj. 500dm3 | kpl | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150128-02-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 219,80 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150127-03-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PVC o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych | m | 219,80 |

5. Węzeł wymiennikowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150513-01-040 | Rozdzielacze z rur o średnicy nominalnej do 150 mm,do kotłów i instalacji C.o. | m | 2,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150411-01-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych | szt | 4,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150411-02-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm,o połączeniach gwintowanych | szt | 10,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | szt | 6,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych - ANALOGIA zawory regulacyjne | szt | 4,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150503-04-020 | Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 10 m2 - ANALOGIA montaż prefabrykowanego węzła wymiennikowego DANFOSS LPM 60/60kW | szt | 1,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200401-03-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 40 mm,grubość ścianek 3,25 mm | m | 8,50 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200401-04-040 | Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 50 mm,grubość ścianek 3,65 mm | m | 10,80 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 3,37 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120207-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą poliwinylową do gruntowania,termoodporną do 400 st.C,szaro-srebrzystą | m2 | 3,37 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120215-0401-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią silikonową termoodporną do 400 st.C,aluminiową | m2 | 3,37 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160505-02-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm przy grubości izolacji 30 mm | m2 | 3,37 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200403-02-020 | Próby węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników 8-15 m2 | szt | 1,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-200404-01-020 | Uruchomienie węzłów wodnych C.o. | szt | 1,00 |