# PROJEKT

## TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

### GMINA PNIEWY

INWESTOR:                                                                              WYKONAŁ:

PAŹDZIERNIK 2008 r.

SPIS TREŚCI:

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

- Podstawa wykonania

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Kosztorys ofertowy

- Zestawienie materiałów

# PODSTAWA WYKONANIA

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

- Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

- Pomiary drogi w terenie

- Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące

na terenie powiatu przysuskiego i grójeckiego

4.  KNR 2-31 Roboty ziemne

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

| Lp. | Poz. kosztorys. | Wyszczególnienie robót | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | KNR 2-31 0102-01 0102-02 KNR 2-31 0104-07 0104-08 KNR 2-31 0107-02 | Roboty ziemne na poszerzeniu o szerokości 0,80 m. i głębokości 0,38m. wykonane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (800,00*0,80*0,38)*2str=486,40 Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku gr.15 cm zagęszczanego mechanicznie 800,00*0,80*2str=1 280,00 Wykonanie na poszerzeniu podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 800,00*0,80*2str=1 280,00 | m3 m2 m2 | 486,40 1 280,00 1 280,00 |

###### KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

| Lp. | Poz. kosztorys. | Wyszczególnienie robót | J.M. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość robót netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 | KNR 2-31 0102-01 0102-02 KNR 2-31 0104-07 0104-08 KNR 2-31 0107-02 | Roboty ziemne na poszerzeniu o szerokości 0,80 m. i głębokości 0,38m. wykonane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (800,00*0,80*0,38)*2str=486,40 Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku gr.15 cm zagęszczanego mechanicznie 800,00*0,80*2str=1 280,00 Wykonanie na poszerzeniu podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 800,00*0,80*2str=1 280,00 | m3 m2 m2 | 486,40 1 280,00 1 280,00 |  |  |
|  |  | Wartość robót netto w zł |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | Wartość robót brutto w zł |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

- Podbudowa na poszerzeniu

- Piasek średnioziarnisty

(800,00*0,80*0,15*2str)*1,8=345,60

Mg – 345,60

- Kruszywo kamienne – mieszanka optymalna o frakcji 0 – 63,0mm

(800,00*0,80*0,20*2str)*2,0=512,00

Mg – 512,00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

Na wykonanie poszerzenia tłuczniem kamiennym

na drodze powiatowej Nr 1602W

Wilczoruda – Michrów

odcinek 800,00 mb

Zakres rzeczowy wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa

łamanego obejmuje następujące prace:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- Oznakowanie robót

- Przygotowanie podłoża

- Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- Rozłożenie kruszywa

- Zagęszczenie warstw mechanicznie

- Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- Utrzymanie podbudowy w czasie robót