SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                    Załącznik nr 2

## Minimalne wymagania techniczne i użytkowe samochodu osobowego

## typu van do przewozu osób

Rodzaj samochodu:  ..........................................................................................

Marka:  ..............................................................................................................

Model:    ............................................................................................................

Typ:    ................................................................................................................

Rok produkcji  ...................................................................................................

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| N a d w o z i e |  |
| 1 | Rodzaj nadwozia | VAN |  |
| 2 | Ilość drzwi | min. 4- – drzwiowy |  |
| 3 | Liczba miejsc | 1+8 z możliwością przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich |  |
| 4 | Rozstaw osi | min. 3400 mm |  |
| 1 | Homologacja auta bazowego – kombi 9 osobowe |  |  |
| 2 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| S i l n i k |  |
| 1 | Umieszczenie silnika | Z przodu pojazdu |  |
| 2 | Rodzaj paliwa | ON |  |
| 3 | Liczba cylindrów | min. 4 |  |
| 4 | Moc silnika KM | min. 100 |  |
| S k r z y n i a b i e g ó w |  |  |
| 1 | skrzynia biegów 6- biegowa (5+wsteczny) mechaniczna |  |  |

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| W y p o s a ż e n i e p o j a z d u |  |
| 1 | WINDA ELEKTRO-HYDRAULICZNA z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie wózka do pojazdu z tyłu | Tak |  |
| 2 | Poduszki powietrzne przednie | min. 2 |  |
| 3 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | tak |  |
| 4 | Układ stabilizacji toru jazdy ESP | Tak |  |
| 5 | systemy kontroli trakcji : układ EDS ,układ ASR ,układ MSR |  |  |
| 6 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z napinaczami | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | Tak |  |
| 8 | Centralny zamek z pilotem | Tak |  |
| 9 | Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe | Tak |  |
| 10 | Immobilizer | Tak |  |
| 11 | Szyby boczne, przednie elektrycznie regulowane | Otwierane |  |
| 12 | Okna boczne tylne | otwierane |  |
| 13 | Szyby pojazdu przyciemniane zgodne z homologacją | Tak |  |
| 14 | Klimatyzacja | Tak |  |
| 15 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| 16 | Regulacja kolumny kierowniczej | Tak |  |
| 17 | Szyny mocujące, pasy mocujące, pasy bezpieczeństwa do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich | Tak |  |
| 18 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | tak |  |
| 19 | Radioodtwarzacz z CD | Tak |  |
| 20 | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej | Tak |  |
| 21 | opony zimowe + felgi : - 4szt |  |  |
| 22 | gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 23 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, |  |  |
| 24 | Reflektory halogenowe | z regulacją |  |
| 25 | Termometr zewnętrzny | Tak |  |
| 26 | Gaśnica samochodowa | Tak |  |
| 27 | Wykładzina w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej | Tak |  |
| 28 | Tapicerka pełna w przestrzeni pasażerskiej | Tkanina lub sztuczna skóra |  |
| 29 | Oświetlenie części bagażowej | tak |  |
| 30 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak |  |
| 31 | Dwoje drzwi w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
| 32 | Punkty mocowania pod bagażnik dachowy | Tak |  |  |  |
| 33 | Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwanych | Tak |  |
| 34 | Oznakowanie pojazdu informujące o osobach niepełnosprawnych | Tak |  |
| 35 | Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich | Tak |  |

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| Gwarancje w latach |  |
| 1 | Nadwozie | Min. 8 |  |
| 2 | Lakier | Min. 2 |  |
| 3 | Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów | Min. 2 |  |
| 4 | Akumulator | Min. 2 |  |

### 1. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

2.  Wszystkie wiersze dotyczące parametrów technicznych pojazdu  w kolumnie         „OFEROWANE” powinny  zostać wypełnione.  Jeżeli nie można określić parametru należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z SIWZ lub brak dokładnych opisów parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oznaczać będzie, że wskazany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów zamawiającego, a oferta będzie podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie uzna takich określeń jak „zgodnie z wymogami SIWZ” itp.

............................................           	            	................................................

/miejscowość, data /		                                                     / pieczęcie imienne i podpisy osób

upoważnionych do reprezentowania

firmy /