PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla  obiektu

PAŁACU  W  WARCE – WINIARACH

Zamawiający:  Muzeum  im.  Kazimierza  Pułaskiego w  Warce

ul.  Pułaskiego  24

05-660  Warka

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do generalnego remontu i modernizacji pałacu w Warce-Winiarach – siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego  Warce.

Adres: ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

Nazwa zamówienia:

Według CPV: Usługi projektowania architektonicznego

74222 000 – 1 Usługi projektowania architektonicznego

74222 100 – 2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

74222 200 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Kod zamówienia według CPV: 74222000 – 1- Y 007 – 2

Zamawiający: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

ul. Pułaskiego 24

05-660 Warka

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Grójcu

ul. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

Zawartość opracowania:

- Część opisowa

- Część informacyjna

Autor opracowania: Ryszard Bródka

- CZEŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: „Generalny remont i modernizacja pałacu w Warce-Winiarach – siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego”.

Zamawiający wymaga: sporządzenia projektu koncepcyjnego remontu i modernizacji pałacu, uzyskania niezbędnych do projektowania opinii: konstrukcyjnej obiektu (tj.: więźby dachowej, stropów, ścian nośnych) wraz z serwisem fotograficznym, opinii mykologicznej więźby dachowej, oceny stanu technicznego podłoża (stopnia zawilgocenia i zasolenia murów) z  propozycją doboru (właściwej dla obiektu) metody osuszenia ścian i fundamentów wraz z doborem technologii robót konserwatorskich i renowacyjnych przy elewacjach obiektu; sporządzenia kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego, jak również uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym także konserwatorskich, spełniających warunki kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, sporządzenia programu konserwatorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej BIOZ oraz sprawowania funkcji nadzoru autorskiego.

    - 1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu objętego pracami projektowymi:

Lokalizacja obiektu: ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

Orientacyjne parametry geometryczne przedmiotowej inwestycji:

- długość …………………………………………………………………………………35,28 m

- szerokość ……………………………………………………………………………………17,13 m

- powierzchnia zabudowy ………………………………………………………… 544,00 m2

- powierzchnia użytkowa ………………………………………………..….816,40 m2

- kubatura ……………………………………………………………………..….4515,00 m3

- liczba kondygnacji …………………………………………....…..dwie nadziemne

1.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek ma zapewnić pełnienie funkcji muzealnych (ekspozycja stała) i wystawowych (realizacja wystaw czasowych) wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Dla spełnienia tych funkcji budynek winien być wyposażony w system łączności i instalacji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie muzeum – jako obiektu użyteczności publicznej.

Materiałem wyjściowym dla działań projektowych, szczególnie                  w rozplanowaniu funkcji obiektu – jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlano-konserwatorska, będąca w posiadaniu Zamawiającego. Układ funkcjonalny obiektu przedstawiono na załączonym schemacie – Załącznik nr 1.

1.1.3. Bezpieczeństwo

Zamawiający wymaga, aby obiekt był chroniony przez systemy sygnalizacji p.poż., włamania i napadów oraz System Telewizji Dozorowej. Główne drzwi wejściowe powinny być antywłamaniowe, wyposażone         w dwa zamki kluczowe klasy C (PN-88/B-94339) lub odpowiedniki. Szyby w otworach okiennych o klasie minimum P-1.

Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga wydzielenia strefy tylko dla personelu i strefy dla zwiedzających.

1.1.4.Teren

Ma spełniać następujące funkcje:

- zapewnienia dojść pieszych i dojazdów dla pojazdów obsługujących muzeum;

- zapewnienia dostępu do obiektu przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;

- rozmieszczenia zieleni wysokiej i niskiej jako elementów krajobrazowych; istniejące w najbliższym otoczeniu budynku pałacu egzemplarze zieleni wysokiej należy usunąć (ewentualnie przesadzić), ponieważ uniemożliwiają prawidłową eksploatację, zagrażają systemowi fundamentów i mogą kolidować z Systemem Telewizji Dozorowej.

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku

Budynek ma zapewnić pełnienie funkcji muzealnych (ekspozycja stała)       i wystawowych (realizacja wystaw czasowych) wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dla zwiedzających i personelu.

Pałac jest siedzibą historyczno-biograficznego Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, utworzonego w 1967 r. Muzeum posiada ekspozycję poświeconą Kazimierzowi Pułaskiemu i „wielkim Polakom”, którzy swoje życie związali ze Stanami Zjednoczonymi AP.

Pałacyk jest w części środkowej parterowy z zagospodarowanym poddaszem i piętrowy w częściach bocznych. Na parterze znajduje się ekspozycja stała muzeum. W piętrowej części wschodniej umiejscowione są pomieszczenia administracji muzeum (zarówno parter jak i dół). Na piętrze części zachodniej znajdują się dwie sale wystaw czasowych. Poddasze części środkowej zajmuje biblioteka.

W planowanej inwestycji - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce - Winiarach” - pałac ma pozostać głównym elementem, obiektem historycznym, spinającym całe założenie parkowe. Ma nadal pełnić funkcję ekspozycji stałej poświeconej Kazimierzowi Pułaskiemu i Polonii amerykańskiej. Planuje się jednak odciążyć budynek historyczny. Ma on służyć przede wszystkim ekspozycji stałej, a sale wystaw czasowych na piętrze planuje się wykorzystywać tylko do dłuższych ekspozycji czasowych: historycznych, edukacyjnych nawiązujących do epok dawnych, poświęconych polskiej emigracji, historii K. Pułaskiego oraz historii regionu grójeckiego. Tu planuje się przygotowywanie wystaw czasowych przygotowywanych np. na pół roku lub rok, prezentowanych z okazji ważnych rocznic historycznych i ważnych wydarzeń edukacyjnych. Dłuższe wystawy czasowe w historycznym budynku także w znacznym stopniu odciążą obiekt od częstych zmian dekoracji, stelaży, montażu ekspozycji.

Biblioteka na poddaszu ma spełniać funkcję miejsca eksponowania             i przechowywania najciekawszych pozycji bibliofilskich i starodruków. Ma pozostać także miejscem na kameralne spotkania.

Funkcje administracyjne, edukacyjne, badawczo-dokumentacyjne, obsługi zwiedzających, archiwum i biblioteki podręcznej - ma przejąć nowy budynek – w projekcie rewitalizacji nazwany - Centrum edukacyjno-muzealne.

Pomieszczenie administracyjne w piętrowej części wschodniej: obecna księgowość (parter) ma zostać przeznaczone na ekspozycję stałą muzeum (będzie to powiększenie sali poświeconej historii Kazimierza Pułaskiego      w Ameryce), a pomieszczenie gabinet dyrektora – usytuowane na piętrze ma zostać włączone do ekspozycji jako przykład wnętrza (gabinetu)          z przełomu XVIII/XIX w. Niewielkie pomieszczenie magazynowe usytuowane naprzeciw gabinetu powinno spełniać funkcję pomieszczenia socjalnego.

Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowych toalet spełniających wszelkie normy i zgodnych z przepisami budowlanymi, szatni, a także przystosowanie muzeum dla niepełnosprawnych zwiedzających. Zamawiający nie wskazuje miejsca na zaprojektowanie nowych toalet, szatni i windy dla niepełnosprawnych. Decyzję pozostawia projektantowi. Wymaga przedstawienia projektu koncepcyjnego i zatwierdzenia go przez Zamawiającego i konserwatora zabytków.

Pomieszczenia w piwnicach mają służyć jako miejsce na kotłownię, węzeł cieplny, urządzenia pompy ciepła oraz podręcznych magazynów technicznych. Przybudówka znajdująca się pod tarasem wschodnim (obecnie pomieszczenie na olej opałowy) może zostać zlikwidowana. Obiekt pałacu ma spełniać przede wszystkim funkcję muzealne jako ekspozycja stała z dwoma salami na dłuższe ekspozycje czasowe. Administracja muzeum, pomieszczenia dla pracowników powinny zostać przeniesione do nowego budynku.

Ważnym elementem w funkcjonowaniu pałacu jest taras usytuowany od strony południowej. Pełni on funkcję miejsca spotkań, koncertów letnich     i działań artystycznych. Zamawiający wymaga zaprojektowania zejść do ogrodu, połączenia tarasu południowego z tarasem wschodnim, wyremontowania tarasu z myślą o jego funkcji jako miejsca do działań artystycznych.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający wymaga aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejsza niż 50 lat. Sieci i uzbrojenie terenu powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,   a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.2.2. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać wartościowe drzewa            i krzewy znajdujące się na terenie otaczającym budynek pałacu. Ziemia      z ewentualnych wykopów może być wykorzystana na terenie sąsiedniej działki budowlanej do nowego ukształtowania terenu. Istniejące przyłącze energetyczne (po dodatkowym opomiarowaniu) w budynku może być wykorzystane na potrzeby budowy.

Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy może być realizowane               z istniejącego w budynku przyłącza.

W odniesieniu do architektury

Cały budynek w części elewacyjnej winien być zaprojektowany w sposób maksymalnie respektujący architekturę istniejącą i zgodnie ze sztuką konserwacji obiektów zabytkowych.

W budynku należy zlokalizować nowe toalety spełniające wszelkie normy     i zgodne z przepisami budowlanymi, szatnię, a także przystosować muzeum dla niepełnosprawnych zwiedzających.

Zarówno projekt koncepcyjny jak i kompleksowa dokumentacja projektowa powinny być zatwierdzona przez Zamawiającego i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu.

W odniesieniu do konstrukcji

W ramach prac przedprojektowych należy wykonać aktualną ekspertyzę konstrukcyjną obiektu / tj.: więźby dachowej, stropów, ścian nośnych   / wraz z serwisem fotograficznym, wykonać opinię mykologiczną więźby dachowej, ocenę stanu technicznego podłoża (stopnia zawilgocenia            i zasolenia murów) z  propozycją doboru (właściwej dla obiektu) metody osuszenia ścian i fundamentów.

Należy zachować istniejącą więźbę dachową, dopuszcza się wymianę elementów więźby w złym stanie technicznym wg wskazań ekspertyzy technicznej lub zastosowanie wzmocnień pod dachówkę.

Elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny     z obowiązującymi normami, standardami materiałowymi oraz technicznymi. W trakcie prac remontowo-konserwatorskich należy prowadzić ciągły nadzór budowlany, który umożliwi podejmowanie optymalnych decyzji konstrukcyjnych, a w szczególności dotyczy to fundamentów i całej strefy podpiwniczenia. Elementy ślusarskie usytuowane na zewnątrz budynku winny być wykonane z materiałów odpornych na rdzę lub odpowiednio zakonserwowane.

W odniesieniu do instalacji

Klimatyzacja i wentylacja – oba systemy winny być zintegrowane              i uwzględniać rekuperację.

Celem tych instalacji ma być utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza wewnątrz pałacu z uwagi na zabytkowe wyposażenie sal oraz obiektów przeznaczonych do ekspozycji (obrazy, tkaniny, meble, grafiki). Wloty i wyloty powietrza winny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczeń i ogólnego poziomu jakościowego formułowanego dla danego pomieszczenia. Przewody winny być ukryte.

Instalacja elektryczna – ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu winny być conajmniej           2 gniazda wtykowe lub w ilości wynikającej z funkcji szczególnych. Oświetlenie powinno być projektowane w oparciu o energooszczędne źródła światła. Na ekspozycji stałej planuje się rozmieszczenie w każdej sali żyrandoli oraz oświetlenia uzupełniającego.

Instalacja c.o.- Zamawiający wymaga zaprojektowania przyłącza              z użyciem pomp ciepła oraz nowej instalacji wewnętrznej c.o. Grzejniki płytowe pod oknami – stosować w odpowiednim standarciw estetycznym    i w miarę neutralnym. System grzejników mieć zawory regulacyjne termostatyczne i musi współpracować z systemem wentylacji                    i klimatyzacji.

Instalacja wodna – orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być wykonane z materiałów trwałych (co najmniej 30 lat) np. miedź. Należy zaprojektować wewnętrzną instalację p.poż – hydrantową.

Instalacja kanalizacyjna – powinna być wykonana w orurowaniu                z tworzywa sztucznego. Także poziomy kanalizacyjne mogą być wykonane z tworzywa. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do oczyszczaczy i odcinków rewizyjnych.

Instalacje słaboprądowe – telefoniczna z centralą telefoniczną wspólną dla całego zespołu. Sieć telefoniczna zintegrowana z siecią LAN. Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej – zintegrowana z siecią LAN/WLAN.             W każdym pomieszczeniu należy zainstalować czujki p.poż. Na dachu syrena alarmowa. Cały system instalacji niskoprądowych winien współpracować z systemem w planowanym budynku Centrum edukacyjno-muzealnego.

W odniesieniu do wykończenia obiektu

Projekt winien zawierać standardowe elementy wykończenia – podłogi        i ściany. Należy wymienić parkiety w złym stanie technicznym. Zastosowane we wnętrzach materiały powinny być trwałe, wysokiej jakości o odpowiednich atestach z dopuszczeniem do prac przy obiektach zabytkowych. Materiały winny harmonizować ze stylem i charakterem obiektu.

Należy przewidzieć zastosowanie docelowe rozwiązań materiałowych          i detalu architektonicznego, które zostaną objęte specjalistycznym projektem wnętrz stylowych. Stolarka drzwiowa i okienna w oparciu          o istniejące formy z zastosowaniem współczesnych technologii. Należy zachować i poddać konserwacji oryginalną stolarkę drzwiową, w przypadku jej bardzo złego stanu technicznego dopuszcza się wymianę – odtworzenie, które należy przeprowadzić na wzór istniejących.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy respektować istniejący układ dojść i podjazdów wokół pałacu. Zamawiający wymaga dostosowania dojść i podjazdów dla niepełnosprawnych zarówno do strony wejścia głównego jak również zejścia do ogrodu od strony tarasu. Do uzgodnienia i zaprojektowania pozostawia się technologie materiałowe.

- CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy. Inwestor (Starostwo Powiatowe w Grójcu) oświadcza, że posiada prawa do dysponowania obiektem oraz gruntem na potrzeby projektowanych prac budowlano-modernizacyjnych.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.             w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Dz. U . Nr 202 poz . 2072 z dnia     16 września 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, Dz. U. Nr 75 poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. , nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…) (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579).

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa dla inwestycji pod nazwą: „Generalny remont i modernizacja pałacu w Warce-Winiarach – siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego” powinna być wykonana dwufazowo:

I. prace przedprojektowe i projekt koncepcyjny (do uzgodnienia        z Zamawiającym i Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków, Delegatura w Radomiu).

Do prac przedprojektowych Zamawiający zalicza:

- wykonanie aktualnej ekspertyzy konstrukcyjnej obiektu / tj.: więźby dachowej, stropów,    ścian nośnych / wraz z serwisem fotograficznym,

- wykonanie opinii mykologicznej więźby dachowej,

- wykonanie oceny stanu technicznego podłoża (stopnia zawilgocenia      i zasolenia murów) z   propozycją doboru (właściwej dla obiektu) metody osuszenia ścian i fundamentów wraz z doborem technologii robót konserwatorskich i renowacyjnych przy elewacjach obiektu.

- wykonanie projektu koncepcyjnego remontu i modernizacji pałacu

II. projekt  budowlano-wykonawczy  obejmujący  prace  remontowo-konserwatorskie i modernizacyjne w następującym układzie  branżowym:

- architektura  i  konstrukcja: remont konserwatorski elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, (stolarkę drzwiową dobrze zachowaną należy pozostawić i poddać konserwacji), wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dopuszcza się wymianę elementów więźby dachowej w złym stanie technicznym po uprzednim wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej, wymiana orynnowania;  zaprojektowanie nowych toalet, szatni, windy dla zwiedzających w tym niepełnosprawnych;

- najbliższe otoczenie pałacu: remont tarasu południowego przylegającego do pałacu, zejścia do ogrodu, schody wejściowe główne, remont tarasu wschodniego, ewentualna likwidacja pomieszczenia piwnicznego znajdującego się pod tarasem wschodnim;

- instalacje  elektryczne: oświetleniowa  i  gniazda  użytkowe,  odgromowa;

- instalacje  teletechniczne  /niskoprądowa/:

a.  antywłamaniowa, alarmowa, system telewizji dozorowej

b.  p.poż.;

c.  sieć  strukturalna;

d.  informacyjna,  awaryjna,  telefoniczna;

- instalacje  wod-kan;

- instalacja  C.O., (pompy  ciepła), wentylacja  i  klimatyzacja;

- przyłącza  wod-kan.  i  energetyczne;

Ponadto Zamawiający wymaga sporządzenia:

1. Programu konserwatorskiego

2. Przedmiarów robót z podziałem na branże wykonane zgodnie             z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.            w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.), przy czym przedmiary robót wykonać w rozbiciu na poszczególne zadania,

3. Kosztorysów inwestorskich wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod     i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130           poz. 1389 z 2004r.),

4. Specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia      2  września  2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

5. Informacji   dotyczących   BIOZ   wykonanej   zgodnie                        z   Rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.      w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

6. Nadzorów autorskich – wykonawca powinien przewidzieć wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego

Wszystkie opracowania należy przygotować w  6 - ciu egzemplarzach oraz dwa komplety na płytach DVD (kosztorys inwestorski 2 egz.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie Word.

Dokumentację  projektową  należy  uzgodnić  z Zamawiającym,   Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura     w  Radomiu,  rzeczoznawcami  w  zakresie  p.poż.,  sanepid,  bhp  oraz  innymi  wynikającymi  z  przepisów  szczegółowych.

Zamawiający posiada:

- Inwentaryzację architektoniczno-budowlano-konserwatorską pałacu w Warce-Winiarach.

- zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Radomiu

- Inwentaryzację zieleni i istniejących elementów małej architektury parku        w Warce-Winiarach.

Aktualne, zainstalowane media

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

- C.O. Do ogrzewania budynku muzeum wykorzystuje się kocioł centralnego ogrzewania firmy Viessmann Werke – 35107, rok produkcji 1997 r., pojemność 194 l, powierzchnia ogrzewalna 6,635 m2, moc 105 KW, paliwo - olej opałowy.

- Instalacja elektryczna. Dostawcą energii elektrycznej dla Muzeum w Warce są Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A, RBOK Grójec, ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grójec, moc maksymalna: 15 KW.

- Instalacja wodna. Woda bieżąca dostarczana jest od zakładu produkcyjnego Wytwórni Win i Koncentratów Owocowych „Warwin” SA w Warce, ul. Kazimierza Pułaskiego 2.

- Sieć hydrantów. W budynku zainstalowane są hydranty (5 szt.) podłączone do wewnętrznej wodnej instalacji przeciwpożarowej budynku.

- Instalacja kanalizacyjna. Budynek muzeum jest podłączony do miejskiej kanalizacji ściekowej należącej do Zakładu Usług Komunalnych w Warce, ul. Farna 4.

- Łącze telefoniczne. Dwie linie miejskie, nr tel 048/6672267, 048/6672441 podłączone do centrali telefonicznej muzeum. Dostawca usługi: Telekomunikacja Polska SA

- Łącze internetowe. Neostrada tp-adsl, szybkość 1 Mb/s. Łącze to jest podzielone na sieć lokalną (Local Area Network) dla komputerów stacjonarnych. Dostawca usługi: Telekomunikacja Polska SA.

- System sygnalizacji alarmu pożaru (nowy, instalacja - grudzień 2006 r.) System oparty na centrali FP1216EN18 firmy GE/Aritech. Monitoring budynku prowadzi firma Internach, ul. Rynek 11, 26-600 Radom.

- System antywłamaniowy. System DSC Power 832 - podłączony      i monitorowany przez Agencję Ochrony „Kowalczyk” w Grójcu,      ul. Mogielnicka 28.