Załącznik nr 1

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO

I. Wykonanie projektu zamiennego w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, uwzględniających następujące zmiany:

A. PIWNICA

- Pozostawienie klatki schodowej awaryjnej przy wejściu administracyjnym,

- Likwidacja pomieszczeń składu oleju i składu opału,

- Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kotłowni olejowej na pomieszczenie techniczne,

- Wykonanie dodatkowego pomieszczenia w piwnicy dla sprzątaczki oraz pomieszczenia  na eksponaty archeologiczne (w związku z prowadzonymi badaniami archeologicznymi),

- Wykonanie obudowy windy.

B. PARTER

- Przeprojektowanie dwóch otworów wejściowych z szatni do klatki schodowej oraz z klatki schodowej do sali ekspozycyjnej, wykończonych łukiem i krata kutą, w taki sposób, aby nie kolidowały z usytuowaniem windy,

- Wykonanie obudowy windy.

C.PODDASZE

- Likwidacja wejść schodami z pomieszczenia biblioteki do pomieszczenia ekspozycji czasowej na I piętrze,

- Wykonanie nowego wejścia z biblioteki schodami przy windzie na główną klatkę schodową,

a) Więźba dachowa

- Likwidacja słupa więźby dachowej w pomieszczeniu biblioteki,

- Likwidacja mieczy,

- Przeniesienie kleszczy w więźbie dachowej o około 50cm wyżej i zmiana aranżacji sufitu w bibliotece,

D. W ZAKRESIE ZMIENY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Likwidacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy tarasie i przeprojektowanie jednego podjazdu przy głównym wejściu do budynku, tak, aby wjazd osób niepełnosprawnych odbywał się z boku budynku,

- Zmiana tarasu bocznego wschodniego wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych przy wejściu administracyjnym,

- Zmiana tarasów – przywrócenie w najbardziej możliwy sposób pierwotnego wyglądu, tj.:

a/ taras przed salą ekspozycyjną (sala Paderewskiego) – pom. nr 10: rozebranie pełnego muru i balustrad wokół tarasu, zmniejszenie tarasu ze względu na zabytkowy drzewostan, przeprojektowanie balustrad i zaprojektowanie schodów na pozostałą część tarasu,

b/ taras przed częścią środkową parterową i skrzydłem wschodnim – obniżenie posadzki tego tarasu o 40cm i ograniczenie go murem wysokości 50cm, przeprojektowanie schodków przed drzwiami tarasowymi z sali  ekspozycyjnej nr 6.

II. Ponadto w zakres projektu wchodzi:

- Wykonanie projektu zamiennego w branży wodno-kanalizacyjnej, c.o. w zakresie wprowadzanych zmian w projekcie budowlanym

- Wykonanie projektu zamiennego w branży elektrycznej, w zakresie wprowadzanych zmian w projekcie budowlanym

- Uzyskanie odstępstwa od przepisów p. pożarowych w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej,