## Grójec, 06.03.2014 r.

ZAMAWIJAJĄCYCY:					ADRES DO KORESPONDENCJI

Powiat Grójecki,						Powiat Grójecki

ul. Piłsudskiego 59, 						ul. Piłsudskiego 59,

05-600 Grójec, 							05-600 Grójec

NIP: 7972052212; 						tel. (48)665 1100

REGON: 670223149						fax: (48)665 1147

e-mail: starostwo@grojec.pl

www.grojec.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu 
w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania”

w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CPV:

30.20.00.00-1 – Urządzenia komputerowe,

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny,

30232110-8 - Drukarki laserowe,

30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe,

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

OR.272.8.2014

GRÓJEC MARZEC 2014

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

(data i podpis kierownika jednostki)

- Zamawiający:

Powiat Grójecki

ul. Piłsudskiego 59,

05-600 Grójec

tel. (48)665 1100

fax: (48)665 1147

e-mail: starostwo@grojec.pl

www.grojec.pl

NIP: 7972052212;

REGON: 670223149

Numer postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.8.2014

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu 
w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Dla pozycji oznaczonych „WKŁAD WŁASNY” zamawiający wymaga odrębnego fakturowania.

- Wszystkie parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach.

- Urządzenia mają być fabrycznie nowe i objęte gwarancją min. 24 miesiące – komputery, monitory, serwery, dla pozostałego sprzętu  - 12 miesięcy

Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do wskazanej siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego

- Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów

- W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy wyspecyfikowane wyposażenie do miejsca ich przeznaczenia. Każdy element wyposażenia, będący przedmiotem zamówienia powinien być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, spełniać wszelkie wymagania techniczne i jakościowe w szczególności standardy Polskich Norm przenoszących normy europejskie, odpowiednie dla rodzaju przedmiotu zamówienia, posiadać atesty lub certyfikaty, oraz powinien być gotowy do użycia/eksploatacji zaraz po jego dostarczeniu lub zainstalowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć Zamawiającemu dokumenty (w języku polskim) zawierające specyfikację techniczną, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną lub dokumenty równoważne. Jeżeli urządzenie posiada wewnętrzne oprogramowanie, należy dołączyć wraz z nim oryginalny nośnik ze sterownikami..

- Gwarancja i serwis - wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące – komputery, monitory, serwery, dla pozostałego sprzętu - 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (potwierdzonego Protokołem odbioru). Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny lub wsparcie techniczne dla wszystkich urządzeń i narzędzi podlegających serwisowaniu lub wymagających wparcia technicznego. Wsparcie techniczne poprzez dostęp do bazy wiedzy technicznej lub dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień - na przykład na stronie internetowej producenta lub  telefonicznie przez infolinię/linię techniczną producenta realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu urządzenia. Pożądane jest, aby serwis przeprowadzany był u Zamawiającego z czasem reakcji nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki (faxem lub e-mailem). Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe należy przedstawić 
w Formularzu ofertowy.

CZĘŚĆ I   ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GRÓJCU

| lp. | kategoria |  | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KASA FISKALNA; | Wymagania dla kasy fiskalnej • Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie łatwa wymiana papieru dzięki zastosowaniu mechanizmu typu "easy", • starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów, raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów, • funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp., • obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach, opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów, • wydzielona lista podręczna towarów, towar do sprzedaży można wybrać za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza, • poszczególne pozycje paragonu można przeglądać, korygować lub usuwać przed jego zamknięciem, • dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane razem, • do danego towaru można przypisać dodatkowe kody kreskowe, • kasa obsługuje sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych, • możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje, (6 klawiszy funkcyjnych), • współpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych, • możliwość podłączenia terminala kart płatniczych z obsługą sprzedaży i wypłaty gotówki dla klienta (cashback), • możliwość przełączenia kasy na sprzedaż towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro, • funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie, • funkcja podglądu paragonu. Graficzny wyświetlacz klienta wyświetla cenę, wartość do zapłaty, nazwę towaru i komentarz do transakcji. Informacja o sprzedaży wyświetlana jest w 2 liniach – pierwsza jest linią alfanumeryczną, druga cyfrową. Kasa powinna posiadać wygodny graficzny wyświetlacz kasjera wyświetlający cztery linie po 24 znaki w linii oraz czytelną informację o stanie kopii elektronicznej. Wyświetlacz powinien pozwalać na przeglądanie sprzedawanych pozycji i na bieżąco wyświetlać sumę paragonu. Przy podsumowaniu widoczna powinna być liczba pozycji, suma do zapłaty, otrzymana kwota płatności od klienta, wielkość reszty do wydania. Gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 szt. |
|  | PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, | Cechy podstawowe Rodzaj matrycy DLP Moc lampy 190W Jasność 3000ANSI Format obrazu Natywny 16:10 (5 do wyboru) Współczynnik kontrastu - 13,000:1 Obiektyw - F = 2.55-3.06, f= 21 - 25.6 mm Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) - 1.49 - 1.79 (99.6" @ 3.2 m ) Rozmiar obrazu (przekątna) - 39" - 300" Współczynnik powiększenia - 1.2:1 Regulacja zniekształcenia trapezowego - 1D, Pionowy (Vertical) ± 40 stopni Obsługiwana rozdzielczość - VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) Interfejs Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 Zużycie energii - 240W(typowe), 200W Eko, Tryb uśpienia<0.5W Torba Tak Pilot Tak Wyposażenie: wysięgnik do zainstalowania projektora na suficie, torba, pilot z bateriami, karta gwarancyjna, kabel zasilający, kabel D-sub 15 pin, kabel HDMI, instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 szt |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM WKŁAD WŁASNY | Komputery posłużą do pracy na oprogramowaniu CAD 3D i CAM. Przedmiotem zamówienia są kompletne zestawy komputerowe(jednostki centralne) gotowe do pracy wyposażone w oprogramowanie systemowe i antywirusowe oraz przewody zasilające i listwy antyprzepięciowe myszki i klawiatury. Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne i współpracować bez zastrzeżeń. Podzespół Opis Typ komputera Komputer stacjonarny Procesor Procesor klasy x86, min dwurdzeniowy, min 3 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2012 wyniku całkowitego Rating – 139 punktów, Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2012). Płyta główna Chipset: min Q77 współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej (24h/7). Typ podstawki: dedykowany dla procesora 2 porty SATA3, 4 porty SATA2 10 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzone na tył obudowy, 2 na płycie) 4 x USB 3.0 (2 wyprowadzone na tył obudowy, 2 wyprowadzone na przód obudowy) 1 x PCI 1 x PCI Express x 16 3.0 1 x PCI Express x 16 (elektrycznie x4) 1 x PCI Express x 1 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS - zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym - wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji - wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. Pamięć operacyjna Pamięć RAM 8 GB 1600MHz DDR3, (2 x 4 GB dual channel), z możliwością rozbudowy do 32GB Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci Porty w tylnej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; co najmniej 6 gniazd USB 2.0; co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 1 gniazdo COM Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; Porty w przedniej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; HDD O pojemności 500GB, z interfejsem przynajmniej SATA3, z buforem minimum 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa. Karta graficzna Niezintegrowana karta graficzna PCI-E, wyjścia DVI, HDMI, min 1024 MB, 128 bit obsługująca DirectX 11, OpenGL 4.2 wynik co najmniej 1830 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, na dzień nie wcześniejszy niż 16-01-2014. Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000. Dodatkowo KARTA SIECIOWA PCI-ex BEZPRZEWODOWA 150Mbps 802.11n BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY Mysz Mysz USB optyczna z rolką Obudowa Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość) nie większej niż 980 mm, wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 1 zewnętrzną zatokę 3.5” 2 wewnętrzne zatoki 3,5” Czujnik otwarcia obudowy Kensington Lock Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 600W i sprawności przynajmniej 88% przy obciążeniu 50%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, ATX 2.3, aktywne PFC, wentylator 12cm, umożliwiający spełnienie wymogów normy ES 5.0, obsługa technologii SLI oraz CrossFire, pojedyncza linia 12V min 40A/na min 500W, System operacyjny Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, musi spełniać poprzez wbudowane mechanizmy następujące wymagania (bez użycia dodatkowych aplikacji): - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); - możliwość automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - wsparcie dla logowania przy pomocy SmartCard; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kat. bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Certyfikaty i oświadczenia Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze ( załączyć do oferty ) - oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report ( załączyć do oferty ) Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 8 – x86 b) Windows 8 – x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) ( załączyć do oferty ) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star przez dostarczenie wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org z kategorii Desktop Computer ( załączyć do oferty ) - EPEAT GOLD, Zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku ze strony internetowej. ( załączyć do oferty ) Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, równoległych, USB Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Sterowniki Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim Gwarancja Minimum 24 miesiące | 21 szt |
|  | MONITOR PŁASKI 22”-24”, 21 SZT. WKŁAD WŁASNY | Monitor TFT i podświetleniem LED o przekątnej co najmniej 21,5'' pracujący w natywnej rozdzielczości 1920x1080 (FullHD), Rozmiar plamki 0,248 Jasność co najmniej 250 cd/cm2 kąty widzenia170 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie czas reakcji maks. do 5 ms złącza D-Sub, DVI-D wbudowane głośniki co najmniej 2x1W, natywny kontrast co najmniej 1000:1 Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny ) antyodblaskowa powłoka ekranu Kensington Key Certyfikaty: CE, TUV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO '03, EPEAT SILVER Gwarancja minimum 24 miesiące | 21 szt. |
|  | PAKIET BIUROWY | Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego dla edukacji: Microsoft Office 2013 PL dla edukacji lub równoważny Parametry równoważności: Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 1) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, 2) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 3) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący do zapisu danych w formie elektronicznej), 3) umożliwia wykorzystanie schematów XML, 4) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 3. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 4. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 5. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 6. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 1) edytor tekstów, 2) arkusz kalkulacyjny, 3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 4) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 7. edytor tekstów musi umożliwiać: 1) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 2) wstawianie oraz formatowanie tabel, 3) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 4) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 5) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 6) automatyczne tworzenie spisów treści, 7) formatowanie nagłówków i stopek stron, 8) sprawdzanie pisowni w języku polskim, 9) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 11) określenie układu strony (pionowa/pozioma), 12) wydruk dokumentów, 13) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 14) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 15) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 8. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 1) tworzenie raportów tabelarycznych, 2) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 3) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 4) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 5) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 6) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 7) wyszukiwanie i zamianę danych, 8) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 9) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 11) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 12) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 13) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 14) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 9. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 1) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g) umieszczanie tabel i wykresów 10. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami] musi umożliwiać: 1) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 2) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 3) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną, 4) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 5) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 6) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia, 7) zarządzanie kalendarzem, 8) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 9) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 10) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 11) zarządzanie listą zadań, 12) zlecanie zadań innym użytkownikom, 13) zarządzanie listą kontaktów, 14) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 15) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 16) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. | 21 szt. |
|  | SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE CAD 3D,CAM | 21 licencji model stanowiskowy, możliwość transferu, Oprogramowanie CAD 3D do parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego umożliwiające(posiadające): tworzenie części (modelowanie bryłowe, powierzchniowe, bryłowo-powierzchniowe, tworzenie elementów giętych z blach, tworzenie konstrukcji spawanych, analiza wytrzymałościowa, analiza naprężeń, kalkulator belki, kalkulator łożyska) tworzenie złożeń (dodawanie wiązań i symulacja ruchu-animacje 3D, edycja części z poziomu złożenia, tworzenie części w kontekście złożenia, detekcja kolizji) tworzenie dokumentacji płaskiej (automatyczne: tworzenie dokumentacji płaskiej, odzwierciedlanie zmian wprowadzonych w powiązanych modelach części lub złożeń, wymiarowanie, generowanie listy materiałów) możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych narzędzie umożliwiające zmianę plików 2D na parametryczne modele bryłowe 3D samodzielne prezentowanie i przeglądanie modeli i dokumentacji technicznej tworzenie i zwymiarowanie rysunków w przestrzeni 2D analizę przepływu wody i powietrza oraz badanie technologiczności konstrukcji bibliotekę standardowych części całkowicie zintegrowanych z oprogramowaniem projektowanie instalacji rurowych analizy kinematyczne analizę stosów tolerancji kosztorysowanie Oprogramowanie CAM umożliwiające(posiadające): w pełni asocjatywne z oprogramowaniem CAD (bez opuszczania okna) definiowanie narzędzi wbudowany moduł symulacji pozwalający kontrolować operacje obróbcze przed wygenerowaniem kodu G uruchomieniem go na maszynie (toczenie, frezowanie 3,4 i 5 osiowe) postprocesor do zakupionej obrabiarki (wdrożenie) Dodatkowo do wszystkich programów dołączone zestawy ćwiczeń dla uczniów. Obydwa oprogramowania w języku polskim razem z wdrożeniem, szkoleniem dla nauczyciela( +książki i materiały pomocnicze), w pełni kompatybilne oraz sprawnie działające na zakupionym sprzęcie komputerowym. | 1 szt. |
|  | KABLE, LISTWY PRZEPIĘCIOWE/SIECIOWE, GNIAZDKA, | 20 metrów kabla elektrycznego miedzianego izolowanego 2 żyłowego( przekrój żyły 2,5 mm), napięcie znamionowe 450/750 V, Norma PN-87/E-90060, 2 gniazdka elektryczne natynkowe z uziemieniem | 1 zestaw |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM | ZASTOSOWANIE: Komputery wykorzystywane będą do realizacji nowej podstawy programowej w zawodzie technik informatyk 351203, w tym w szczególności do wirtualizowane kilku systemów operacyjnych jednocześnie(min.2 wirtualizowanych) oprócz systemu bazowego, przy czym działanie komputera oraz wirtualizowanych jednocześnie kilku systemów musi być bardzo płynne. Zgodnie z kryteriami wyposażenia stanowiska komputerowego do przeprowadzania egzaminu praktycznego w zawodzie technik informatyk 351203, podzespoły komputera Podzespół Opis Typ komputera Komputer stacjonarny Procesor Procesor klasy x86, min czterordzeniowy, min 6 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2012 wyniku całkowitego Rating – 188 punktów, Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2012). Płyta główna Chipset: min Q77 współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej (24h/7). Typ podstawki: dedykowany dla procesora 2 porty SATA3, 4 porty SATA2 10 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzone na tył obudowy, 2 na płycie) 4 x USB 3.0 (2 wyprowadzone na tył obudowy, 2 wyprowadzone na przód obudowy) 1 x PCI 1 x PCI Express x 16 3.0 1 x PCI Express x 16 (elektrycznie x4) 1 x PCI Express x 1 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS - zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym - wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji - wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. Pamięć operacyjna Pamięć RAM 8 GB 1600MHz DDR3, (2 x 4 GB dual channel), z możliwością rozbudowy do 32GB Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci Porty w tylnej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; co najmniej 6 gniazd USB 2.0; co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 1 gniazdo COM Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; Porty w przedniej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; HDD O pojemności 500 MB, z interfejsem przynajmniej SATA3, z buforem minimum 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min HDD SSD O pojemności 60 MB, z interfejsem przynajmniej SATA3 Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa. Karta graficzna Niezintegrowana karta graficzna PCI-E, wyjścia 2xDVI, HDMI, min 2048 MB DDR5, 128 bit obsługująca DirectX 11, OpenGL 4.2, wynik co najmniej 4100 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, na dzień nie wcześniejszy niż 16-01-2014. Karta musi posiadać złącze umożliwiające łączenie kart w technologii SLI lub CrossFire. Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000. Dodatkowo KARTA SIECIOWA PCI-ex BEZPRZEWODOWA 150Mbps 802.11n BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY Mysz Mysz USB optyczna z rolką Obudowa Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość) nie większej niż 980 mm, wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 1 zewnętrzną zatokę 3.5” 2 wewnętrzne zatoki 3,5” Czujnik otwarcia obudowy Kensington Lock Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. Obudowa musi posiadać wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 600W i sprawności przynajmniej 88% przy obciążeniu 50%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, ATX 2.3, aktywne PFC, wentylator 12cm, umożliwiający spełnienie wymogów normy ES 5.0, obsługa technologii SLI oraz CrossFire, pojedyncza linia 12V min 40A/na min 500W, System operacyjny Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, musi spełniać poprzez wbudowane mechanizmy następujące wymagania (bez użycia dodatkowych aplikacji): - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); - możliwość automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - wsparcie dla logowania przy pomocy SmartCard; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kat. bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Certyfikaty i oświadczenia Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze ( załączyć do oferty ) - oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report ( załączyć do oferty ) Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 8 – x86 b) Windows 8 – x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) ( załączyć do oferty ) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star przez dostarczenie wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org z kategorii Desktop Computer ( załączyć do oferty ) - EPEAT GOLD, Zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku ze strony internetowej. ( załączyć do oferty ) Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, równoległych, USB Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Sterowniki Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim Gwarancja Minimum 36 miesięcy | 16 szt. |
|  | MONITOR PŁASKI 22”, | Monitor TFT i podświetleniem LED o przekątnej co najmniej 21,5'' pracujący w natywnej rozdzielczości 1920x1080 (FullHD), Rozmiar plamki 0,248 Jasność co najmniej 250 cd/cm2 kąty widzenia170 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie czas reakcji maks. do 5 ms złącza D-Sub, DVI-D wbudowane głośniki co najmniej 2x1W, natywny kontrast co najmniej 1000:1 Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny) antyodblaskowa powłoka ekranu Kensington Key Certyfikaty: CE, TUV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO '03, EPEAT SILVER | 16 szt |
|  | PODZESPOŁY KOMPUTEROWE DO MONTAŻU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, WKŁAD WŁASNY | W tej pozycji ma być 12 zestawów, jednak należy rozdzielić je na dwie grupy, ze względu na to, iż w laboratorium ma być 6 stołów montażowych a na każdym stole uczeń ma mieć co najmniej dwa różne zestawy montażowe różnych producentów. Zatem rozpisane poniżej nazwy komponentów powtarzają się, ale należą do oddzielnych grup zestawów OBUDOWA 12 SZT. Obudowa bez zasilacza (parametry zasilacza opisane poniżej). Typu MiniTower z obsługą kart PCI-E o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie zewnętrzne 5,25'', min. 1 kieszeń 3,5'' zewnętrzną, min. 4 kieszenie wewnętrzne 3,5''. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej powinien pozwalać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych, dysków twardych lub dysków SSD bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Na przednim panelu obudowy: przyciski Power, Reset, złącza 2xUSB 2.0 , złącze mikrofonowe i złącze słuchawkowe, sygnalizacja wizualna włączonego zasilania komputera. Panel boczny z dużym oknem. Obudowa nie może być zaplombowana. ZASILACZ 12 SZT. min 550W 80+ SLI, najważniejsze cechy: certyfikat co najmniej BRONZE, ścisła regulacja napięcia +/-5%, cichy łożyskowy wentylator, obsługa technologii SLI oraz CrossFire, zgodność z normami Energy Star 4.0 i RoHS, pojedyncza linia 12V min 30A/na min 400W, sprawność co najmniej 85% PROCESOR (GRUPA 1) SZT.6 Procesory rodziny AMD osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 5002 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, na dzień nie wcześniejszy niż 26-01-2014. Procesory muszą posiadać zintegrowaną grafikę, PROCESOR (GRUPA 2) SZT.6 Procesory rodziny osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 4875 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, na dzień nie wcześniejszy niż 05-03-2014. PŁYTA GŁÓWNA - INFORMACJE WSTĘPNE Uwaga !!! Ponieważ kształcenie w zawodzie technik informatyk wymaga zapoznania się z różnymi technologiami i różnymi typami płyt głównych produkowanych zarówno pod procesory Intel jak i AMD - MUSIMY podać że 6 szt. płyt musi być pod procesory Intel a 6 szt. pod procesory AMD. W przypadku podzespołów do montażu i demontażu komputerów (cele laboratoryjne) - NIE MOŻE być sytuacji, że wszystkie płyty są takie same i wszystkie procesory są takie same - potrzeba nam 2 grupy produktów pod procesory jednego i drugiego producenta (po 6 kompletów) PŁYTA GŁÓWNA (GRUPA 1) SZT.6 Płyta główna obsługująca procesory rodziny AMD. UWAGA!!! Płyta główna dostosowana od obsługi procesorów (z Grupa1 procesorów), z ewentualną możliwością zainstalowania wydajniejszych procesorów. Parametry techniczne: format płyty ATX BIOS - DualBIOS UEFI - (funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI bez uruchamiania systemu z dysku twardego lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI, możliwość ustawienia portów USB w trybie na "no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń botujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne (opcja włączana/wyłączana w BIOS) min. 4 złącza pamięci DDR3 co najmniej 1600MHz umożliwiając na pracę w trybie DualChannel, możliwość obsługi do 32GB zintegrowane kontrolery (SATA i eSATA w tym: SATA II 3Gb/s + SATA II 3Gb/s/mSATA co najmniej 2xSATA III 6Gb/s, możliwość połączenia dysków w RAID 0,1,10,5, Gniazda karty graficznej na tylnym panelu: D-SUB, DVI-D, HDMI złącza PCI-Ex16 szt.2, PCI-Ex1 min szt.2, PCI 32-bit/33MHz min. szt.2, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) porty USB 2.0 (4 złącza na panelu tylnym, + 2 złącza na płycie) USB 3.0 (2 złącza na panelu tylnym + 1 złącze na płycie) port combo klawiatura/mysz PS/2, port szeregowy 1xCOM zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z 8-Channel High Definition, oprócz złącz karty dźwiękowej na tylnym panelu płyta musi być wyposażona w złącza umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej do panelu przedniego obudowy (jednostki centralnej) PŁYTA GŁÓWNA (GRUPA 2) SZT.6 Płyty główna obsługująca procesory rodziny Intel Płyta główna dostosowana od obsługi procesorów (z Grupa 2 procesorów), z ewentualną możliwością zainstalowania wydajniejszych procesorów. Parametry techniczne: format płyty ATX BIOS - DualBIOS UEFI - (funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI bez uruchamiania systemu z dysku twardego lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI, możliwość ustawienia portów USB w trybie na "no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń botujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne (opcja włączana/wyłączana w BIOS) min. 4 złącza pamięci DDR3 co najmniej 1600MHz umożliwiając na pracę w trybie DualChannel, możliwość obsługi do 32GB zintegrowane kontrolery (SATA i eSATA w tym: SATA II 3Gb/s + SATA II 3Gb/s/mSATA co najmniej 2xSATA III 6Gb/s, możliwość połączenia dysków w RAID 0,1,10,5, Gniazda karty graficznej na tylnym panelu: D-SUB, DVI-D, HDMI złącza PCI-Ex16 szt.2, PCI-Ex1 min szt.2, PCI 32-bit/33MHz min. szt.2, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) porty USB 2.0 (4 złącza na panelu tylnym, + 2 złącza na płycie) USB 3.0 (2 złącza na panelu tylnym + 1 złącze na płycie) port combo klawiatura/mysz PS/2, port szeregowy 1xCOM zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z 8-Channel High Definition, oprócz złącz karty dźwiękowej na tylnym panelu płyta musi być wyposażona w złącza umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej do panelu przedniego obudowy (jednostki centralnej) PAMIĘĆ OPERACYJNA (GRUPA 1) 6KOMPLETÓW DDR3 min. 2x4GB 1600MHz maks. CL9 Non-ECC pracujące w trybie Dual-Channel PAMIĘĆ OPERACYJNA (GRUPA 2) 6KOMPLETÓW Innego producenta niż pamięci z grupy 1 DDR3 min. 2x4GB 1600MHz maks. CL9 Non-ECC pracujące w trybie Dual-Channel DYSK TWARDY SZTUK 12 min. 500 GB SATA3 min. 7200 obr/min (dysk wewnętrzny). KARTA GRAFICZNA (GRUPA1) 6 SZT. 6 szt. Kart graficznych z technologia skalowania: CrossFire Karta graficzna PCI-E wyposażona w min. 128 bit 1GB DDR5, DVI-I (Dual Link), HDMI, D-Sub przez adapter (adapter dołączony), DisplayPort, aktywny układ chłodzenia, PCI-Express, , Obsługiwane standardy min.: DirectX 11, OpenGL 4.2, Vertex Shader 5.0, Pixel Shader 5.0 KARTA GRAFICZNA (GRUPA2) 6 SZT. 6 szt. Kart graficznych z technologia skalowania: SLI Karta graficzna PCI-E wyposażona w min. 128 bit 1GB DDR5, DVI-I (Dual Link), HDMI, D-Sub przez adapter (adapter dołączony), DisplayPort, aktywny układ chłodzenia, PCI-Express, DVDRW 12 SZTUK Napęd optyczny, interfejs SATA obsługujący formaty dla nośników DVD w standardach: plus oraz minus i możliwością zapisu na płytach dwuwarstwowych KARTA SIECIOWA PRZEWODOWA 6 SZTUK Karta sieciowa 10/100 Ethernet RJ 45 jako karta rozszerzeń, PCI, WoL, PXE 2.1, Full Duplex, współpracująca z systemami Windows XP 64 bit i Windows 7 64bit KARTA SIECIOWA BEZPRZEWODOWA 6 SZTUK Karta sieciowa bezprzewodowa USB, obsługująca zabezpieczenia 64/128/152-bit WEP, TKIP/AES, WPA2, WPA, WPA2-PSK,WPA-PSK, Standardy: 802.11b,g,n, współpracująca z systemami Windows XP 64 bit i Windows 7 64bit KIESZEŃ NA DYSK USB 6 SZTUK Kieszeń zewnętrzna na dysk twardy 3,5'' z interfejsem SATA2, obsługą USB 3.0(kompatybilne z USB 2.0), dołączony zasilacz, współpracująca z systemami co najmniej Windows 7 i starszymi wersjami. PAMIĘĆ USB 6 SZTUK Pamięć USB o pojemności 8GB na interfejs USB3.0, szybkość odczytu co najmniej 90MB/s, zapisu co najmniej 10MB/s, wsparcie dla systemów co najmniej Windows7 ADAPTER BLUETOOTH 6SZT Zewnętrzny adapter Bluetooth USB, Standard co najmniej 3.0, Obsługiwane systemy, Windows XP, Windows 7 | 12 zest. |
|  | MONITORY + KLAWIATURY I MYSZKI DO MONTAŻU, | MONITOR 6 SZTUK Monitor TFT i podświetleniem LED o przekątnej co najmniej 21,5'' pracujący w natywnej rozdzielczości 1920x1080 (FullHD), Rozmiar plamki 0,248 Jasność co najmniej 250 cd/cm2 kąty widzenia170 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie czas reakcji maks. do 5 ms złącza D-Sub, DVI-D wbudowane głośniki co najmniej 2x1W, natywny kontrast co najmniej 1000:1 Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny antyodblaskowa powłoka ekranu Kensington Key Certyfikaty: CE, TUV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO '03, EPEAT SILVER KLAWIATURA 6SZT ( W TYM 3 PRZEWODOWE I 3 BEZPRZEWODOWE) Typ: Standardowa klawiatura przewodowa PS/2 lub USB bez funkcji multimedialnych MYSZKA 6SZT. Dane techniczne myszy komputerowej: przewodowa optyczna USB, 3 przyciski (1 może być w rolce), zgodna z systemami Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | 6 zest. |
|  | DRUKARKA (LASEROWA Z OBSŁUGĄ PRZEZ WI-FI 1 SZT. ORAZ LAN, IGŁOWA -2 SZT), | DRUKARKA LASEROWA 1 SZTUKA Drukarka laserowa kolorowa, format max. A4, łączność: USB, Ethernet, Wi-Fi, automatyczny druk dwustronny, rozdzielczość drukowania 2400x600, podajnik kopert, wskaźnik zużycia tonerów , bębnów/mechanizmu transferowego, możliwość drukowania z pamięci USB. DRUKARKA IGŁOWA 2 SZTUKI Drukarka igłowa, format max. A4, łączność USB | 3 szt. |
|  | SKANER PŁASKI, | Skaner płaski USB 2.0, format A4, rozdzielczość optyczna co najmniej 1200 dpi, dołączone oprogramowanie typu OCR z rozpoznawaniem polskiego języka | 6 szt |
|  | PLOTER (2 SZT): DRUKUJĄCY W FORMACIE A0 I A1, | PLOTER A1 (DRUKARKA WIELKOFORMATOWA CAD/GIS) 1 SZTUKA Ploter/Drukarka wielkoformatowa drukująca w formacie 24 cali (A1), druk w kolorze, oddzielne zbiorniki z tuszem: (C,M,Y,Bk,MBk), rodzaj obsługiwanego atramentu: wodny i pigmentowy, optymalna rozdzielczość druku 2400x1200dpi, port USB, karta sieciowa LAN, wbudowana pamięć 256MB, wbudowany sterownik HDI dla systemu Windows, panel sterowania LCD. Dołączona podstawa umożliwiająca łatwe przemieszczanie plotera z pojemnikiem na papier oraz dołączone materiały eksploatacyjne (papier na rolce min. 100 m, oraz zapasowe kartridże z atramentem po min. 100ml - 2 komplety (C,M,Y,Bk,MBk) PLOTER A0 (DRUKARKA WIELKOFORMATOWA CAD/GIS) 1SZTUKA Ploter/Drukarka wielkoformatowa drukująca w formacie 36 cali (A0), druk w kolorze, oddzielne zbiorniki z tuszem: (C,M,Y,Bk,MBk), rodzaj obsługiwanego atramentu: wodny i pigmentowy, optymalna rozdzielczość druku 2400x1200dpi, port USB, karta sieciowa LAN, wbudowana pamięć 256MB, wbudowany sterownik HDI dla systemu Windows, panel sterowania LCD. Dołączona podstawa umożliwiająca łatwe przemieszczanie plotera z pojemnikiem na papier oraz dołączone materiały eksploatacyjne (papier na rolce min. 100 m, oraz zapasowe kartridże z atramentem po min. 100ml - 2 komplety (C,M,Y,Bk,MBk) | 2 szt |
|  | TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM, | Tablica m.in. wykorzystywana będzie do obsługi systemów operacyjnych poprzez dotyk na niej, zatem wymagana jest bardzo duża precyzja działania tablicy. Uczeń musi mieć łatwość "trafiania" w małe elementy interfejsów graficznych systemów operacyjnych i oprogramowania. Tablica musi mieć wysięgnik-ramię zintegrowane z tablicą, z ultra krótkoogniskowym projektorem, tak aby prowadzący w jak najmniejszym stopniu zasłaniał obraz, na którym pracuje/pokazuje. Parametry tablicy: przekątna co najmniej 79'', możliwość jednoczesnej pracy co najmniej dwóch uczniów, bardzo stabilna podstawa jezdna umożliwiająca przemieszczanie tablic, możliwość blokady kółek dla podstawy jezdnej, zintegrowane z tablicą ramię(wysięgnik) na której zamontowany ma być ultra krótkoogniskowy projektor (możliwość regulacji odległości projektora od tablicy na ramieniu), odległość projektora od tablicy - możliwie jak najkrótsza celem wyeliminowania cieni, Technologia - Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) Powierzchnia tablicy - Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania. Rozdzielczość sprzętowa - rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal (1,612.6 punktów (linii) na cm) rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) Prędkość odczytu współrzędnych - 250 cali na sekundę Czułość zbliżeniowa tablicy - do 0,5 cm Pisaki interaktywne do tablicy – 2 szt. Wymiary obszaru roboczego - 160 cm x 120,7 cm (minimalne) Wymiary zewnętrzne tablicy - 173,5 cm x 134 cm (minimalne) PARAMETRY PROJEKTORA: System projekcji – DLP Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768) Jasność – 2800 Współczynnik kontrastu – 13000:1 Format obrazu - 4:3 (5 do wyboru) Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) - 0.9-1.08(54.5"@1m) Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* - 3500/5000/6500 godzin Obsługiwana rozdzielczość - VGA(640 x 480) do UXGA(1600 x 1200) Tryby obrazu - Dynamiczny/Prezentacji/sRGB/Kinowy/Użytkownik 1/Użytkownik 2 Kompatybilność HDTV - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Interfejsy HDMI x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type mini B) x 1 (Download & page/down) RS232 (DB-9pin) x 1 Dołączone wszystkie niezbędne kable o długości wystarczającej do podłączenia komputera z dala od tablicy (długość zależna będzie od umieszczenia tablicy i biurka nauczyciela prowadzącego) Montaż tablicy z projektorem w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole ze sprawdzeniem poprawności działania | 1 szt |
|  | ZESTAW KOMPUTER. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SERWERA, | Parametr, cecha, funkcjonalność Opis Płyta główna Serwerowa, jednoporcesorowa z możliwością instalacji modułu TPM Procesor Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy taktowany zegarem minimum 3,1GHz posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości przynajmniej 8MB i współczynnik TDP nie większy niż 80W. Lub równoważny według testu SPECint2006 Rate Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym przekierowaniem konsoli KVM Złącza kart rozszerzeń Minimum 1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot), 1x PCI-E 3.0 x8 oraz 1x PCI-E 2.0 x4 (x8 slot) Pamięć Co najmniej 8GB RAM, możliwość rozbudowy do 32GB, trzy sloty wolne. Karta sieciowa Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną Kontroler RAID Zintegrowany z płytą główną kontroler SATA RAID 0,1,10, posiadający co najmniej dwa złącza SATA 6Gbps Dysk twardy Dwa dyski twarde przeznaczone do pracy ciągłej, każdy o pojemności co najmniej 1TB i 64MB pamięci Cache. Obudowa Obudowa MiniTower Minimum cztery wewnętrzne zatoki 3,5” umożliwiające beznarzędziowy montaż dysków twardych. Zasilacz o mocy max 300W Porty Na przednim panelu: 2 x USB, na tylnym panelu: 1 x RS-232, 4 x USB, 1 x VGA, 2x RJ45 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE ( załączone do oferty ) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu ( załączone do oferty ) Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2012 ( załączone do oferty wydruk ze strony internetowej ) Wsparcie techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego. Gwarancja Minimum 24 miesiące Licencja Windows 2012 R2 Standard x64 Polish 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM ( wersja edukacyjna) 16 x Windows Server CAL 2012 Polish 1pk DSP OEI Client Device CAL (licencje dostępowe do serwera na urządzenie wersja edukacyjna ) lub oprogramowanie równoważne Pod pojęciem równoważności rozumie się: 1 . System musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego urządzenia i umożliwiać obsługę do 32 GB pamięci RAM. 2 . System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3 . System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów zaoferowanych przez Wykonawcę. 4 . System musi umożliwiać instalację i pracę na wolumenach które: 4.1 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 4.2 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 4.3 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 4.4 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 5 . System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 6 . System musi umożliwiać szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inny podmiot zajmujący się bezpieczeństwem informacji. 7 . System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 8 . System musi umożliwiać dystrybucję ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 9 . System musi umożliwiać wirtualizację systemową (pozwalać na tworzenie maszyn wirtualnych z innym, zgodnym z platformą sprzętową systemem operacyjnym). 10 . System musi umożliwiać instalację sieciową, w której obraz systemu przesyłany jest przy pomocy transmisji multicast. 11 . System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 12 . System musi umożliwiać instalację poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 13 . System musi udostępniać mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 14 . System musi umożliwiać zarządzanie przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 15 . System musi obsługiwać protokoły: 15.1 TCP/IP, 15.2 IPv6, 15.3 IPSec. 16 . System musi być wyposażony w: 16.1 usługi sieciowe DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 16.2 usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 16.3 usługi pozwalające na dystrybucję oprogramowania na stacje robocze, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach 16.4 usługi pracy zdalnej pozwalające na udostępnienie całych pulpitów i/lub pojedynczych aplikacji, 16.5 usługi centrum certyfikacji PKI, 16.6 usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 250 równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach przenośnych. 17 . System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać co najmniej angielską lub polską wersję językową. 18 . System musi być objęty polskojęzycznym, cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 19 . System musi mieć polskojęzyczne wsparcie producenta sprzętu. 20 . System musi obsługiwać minimum 16 użytkowników, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji | 1 szt |
|  | MASZYNY SBS DLA: VIRTUALBOX/VIRTUAL PC/HYPER-V, | Szkoła posiada pracownię dla szkół z dostaw MEN w latach 2004-2008. Oprogramowanie naszego dotychczasowego serwera to Small Busines Server 2003. Chcemy wykorzystać licencje, które już posiadamy w ramach pracowni jaką szkoła dostała z MEN, celem wykorzystania dotychczasowego serwera wraz z oprogramowaniem kształcenia uczniów w zawodzie technik informatyk. Przedmiotem zamówienia jest nośnik (dysk HDD) zawierający najnowsze (zaktualizowane, zintegrowane) wydanie oprogramowania SBS2003 (wersja DVD Kolekcja Jesień 2007/Wiosna 2008/Wiosna 2011). Wersja tego oprogramowania ma być zainstalowana na dotychczasowym serwerze, przetestowana, przygotowana i gotowa do: działania w sieci obok serwera Windows Server 2012 Standard w sposób niezakłócający wzajemnej pracy, obsługi do 4GB RAM fizycznej pamięci RAM obsługi wielu dysków twardych równocześnie o fizycznej pojemności 2 TB każdy możliwość dynamicznego rozszerzenia dysku/woluminu na dane uczniów do 64 TB (tera bajtów) bez przerywania pracy serwera możliwość podłączenie dysku/woluminu na dane uczniów o wielkości do 576 EB (exa bajtów) (przyp. jednostek: mega, giga, tera, peta, exa) obsługi wielordzeniowych procesorów obsługi wielu kart sieciowych pełnej wirtualizacji, zarówno samego serwera jak i wszystkich stacji roboczych pracy w środowisku Virtual PC 2007 lub w środowisku Hyper-V lub w środowisku VirtualBOX obsługi technologii iPAT obsługi 4 niezależnych faksów obsługi dowolnej ilości szkolnych drukarek bezpiecznej obsługi dowolnej ilości komputerów uczniowskich i komputerów administracji (odseparowane logicznie sieci) obsługi dowolnej ilości mobilnych urządzeń uczniowskich (telefonów komórkowych, netbooków, notebooków, urządzeń typu PDA) bezpiecznego dostępu do zasobów szkolnych z domu (sieć VPN) bezpiecznej pracy na szkolnych komputerach z domu (zdalne miejsce pracy) zapewnienia obsługi szkolnej poczty, dla każdego ucznia i pracownika szkoły obsługi dowolnej ilości domen internetowych pełnego monitoringu i ochrony ruchu internetowego pełnej obsługi szkolnej strony WWW oraz strony WWW każdego ucznia obsłużenia dowolnego szkolnego oprogramowania korzystającego z baz danych SQL (np. programu bibliotecznego MOL, pakietów do obsługi planów lekcji, czy całej szkoły (np firmy Vulan, etc)) uruchomienia platformy e-nauczania (ang. e-learning) w oparciu o technologię SLK uruchomienia platformy e-nauczania (ang. e-learning) w oparciu o technologię Moodle uruchomienia dowolnych systemów zarządzania treścią w oparciu o technologię ASP (SharePoint, Webuzzz, DoteNuke) uruchomienia dowolnych systemów zarządzania treścią w oparciu o technologię PHP i MySQL (Joomla, PostNuke, PHPFusion, etc. itp.) odzyskiwania: usuniętych lub kolejnych zmodyfikowanych plików użytkowników nawet po upływie wielu dni, miesięcy, lat bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows XP Pro bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows XP Pro + Office 2003 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows XP Pro + Office 2007 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows XP Pro + Office 2003 + Office 2007 (pełne wersje) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows XP Pro + Office 2010 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows Vista Business bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows Vista Business + Office 2003 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows Vista Business + Office 2007 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows Vista Business + Office 2003 + Office 2007 (pełne wersje) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows Vista Business + Office 2010 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows 7 bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows 7 + Office 2003 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows 7 + Office 2007 (pełna wersja) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows 7 + Office 2003 + Office 2007 (pełne wersje) bezdotykowej instalacji na stacji roboczej systemu Windows 7 + Office 2010 (pełna wersja) obsługi wszystkich starszych systemów stacji roboczych dostarczanych do szkół: Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows 3.11 obsługi stacji roboczych z systemami: Linux, Mac OS, współpracy z serwerami Novell, Mac OS, Linux obsługi sieci bezprzewodowej dla całej szkoły | 1 szt |
|  | PENDRIVE: PAMIĘĆ TYPU FLASH MIN 8GB; | Pamięć typu FLASH min 8GB; | 18 szt. |

CZĘŚĆ II   ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WARCE

| LP | KATEGORIA | OPIS | LICZBA SZTUK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KASA FISKALNA; | Wymagania dla kasy fiskalnej • Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie łatwa wymiana papieru dzięki zastosowaniu mechanizmu typu "easy", • starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów, raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów, • funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp., • obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach, opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów, • wydzielona lista podręczna towarów, towar do sprzedaży można wybrać za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza, • poszczególne pozycje paragonu można przeglądać, korygować lub usuwać przed jego zamknięciem, • dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane razem, • do danego towaru można przypisać dodatkowe kody kreskowe, • kasa obsługuje sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych, • możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje, (6 klawiszy funkcyjnych), • współpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych, • możliwość podłączenia terminala kart płatniczych z obsługą sprzedaży i wypłaty gotówki dla klienta (cashback), • możliwość przełączenia kasy na sprzedaż towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro, • funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie, • funkcja podglądu paragonu. Graficzny wyświetlacz klienta wyświetla cenę, wartość do zapłaty, nazwę towaru i komentarz do transakcji. Informacja o sprzedaży wyświetlana jest w 2 liniach – pierwsza jest linią alfanumeryczną, druga cyfrową. Kasa powinna posiadać wygodny graficzny wyświetlacz kasjera wyświetlający cztery linie po 24 znaki w linii oraz czytelną informację o stanie kopii elektronicznej. Wyświetlacz powinien pozwalać na przeglądanie sprzedawanych pozycji i na bieżąco wyświetlać sumę paragonu. Przy podsumowaniu widoczna powinna być liczba pozycji, suma do zapłaty, otrzymana kwota płatności od klienta, wielkość reszty do wydania. | 1 szt. |
|  | Zestaw komputerowy z monitorem LCD/LED oraz oprogramowaniem systemowym WKŁAD WŁASNY | Podzespół Opis Typ komputera Komputer stacjonarny Procesor Procesor klasy x86, min dwurdzeniowy, min 3 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2012 wyniku całkowitego Rating – 120 punktów, Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2012). Płyta główna Chipset: min Q77 współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej (24h/7). Typ podstawki: dedykowany dla procesora 2 porty SATA3, 4 porty SATA2 10 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzone na tył obudowy, 2 na płycie) 4 x USB 3.0 (2 wyprowadzone na tył obudowy, 2 wyprowadzone na przód obudowy) 1 x PCI 1 x PCI Express x 16 3.0 1 x PCI Express x 16 (elektrycznie x4) 1 x PCI Express x 1 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS - zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym - wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji - wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. Pamięć operacyjna Pamięć RAM 8 GB 1600MHz DDR3, (2 x 4 GB dual channel), z możliwością rozbudowy do 32GB Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci Porty w tylnej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; co najmniej 6 gniazd USB 2.0; co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 1 gniazdo COM Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; Porty w przedniej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; HDD O pojemności 500GB, z interfejsem przynajmniej SATA3, z buforem minimum 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa. Karta graficzna Niezintegrowana karta graficzna PCI-E, wyjścia DVI, HDMI, min 1024 MB, 128 bit obsługująca DirectX 11, OpenGL 4.2 wynik co najmniej 1830 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, na dzień nie wcześniejszy niż 16-01-2014. Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000. Dodatkowo KARTA SIECIOWA PCI-ex BEZPRZEWODOWA 150Mbps 802.11n BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY Mysz Mysz USB optyczna z rolką Obudowa Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość) nie większej niż 980 mm, wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 1 zewnętrzną zatokę 3.5” 2 wewnętrzne zatoki 3,5” Czujnik otwarcia obudowy Kensington Lock Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 600W i sprawności przynajmniej 88% przy obciążeniu 50%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, ATX 2.3, aktywne PFC, wentylator 12cm, umożliwiający spełnienie wymogów normy ES 5.0, obsługa technologii SLI oraz CrossFire, pojedyncza linia 12V min 40A/na min 500W, System operacyjny Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, musi spełniać poprzez wbudowane mechanizmy następujące wymagania (bez użycia dodatkowych aplikacji): - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); - możliwość automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - wsparcie dla logowania przy pomocy SmartCard; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kat. bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Certyfikaty i oświadczenia Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze ( załączyć do oferty ) - oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report ( załączyć do oferty ) Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 8 – x86 b) Windows 8 – x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) ( załączyć do oferty ) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star przez dostarczenie wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org z kategorii Desktop Computer ( załączyć do oferty ) - EPEAT GOLD, Zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku ze strony internetowej. ( załączyć do oferty ) Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, równoległych, USB Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Sterowniki Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim Gwarancja Minimum 36 miesięcy Monitor 21”-22” Format ekranu monitora panoramiczny Przekątna ekranu 21,5 cali Wielkość plamki 0,248 mm Typ panela LCD TFT VA Technologia podświetlenia LED Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz Widoczny obszar ekranu 477 x 268 mm minimum Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast 100000000:1 Kąt widzenia poziomy 170 stopni Kąt widzenia pionowy 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty TCO 6.0 CE TUV/GS ISO 9241-307 ENERGY STAR 6.0 Regulacja cyfrowa (OSD) Tak Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) Wbudowany zasilacz Tak Dodatkowe informacje Kontrast: 100000000:1 (dynamiczny) Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak | 16 zest. |
|  | PAKIET BIUROWY | Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego dla edukacji: Microsoft Office 2013 PL dla edukacji lub równoważny Parametry równoważności: Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 1) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, 2) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 3) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący do zapisu danych w formie elektronicznej), 3) umożliwia wykorzystanie schematów XML, 4) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 3. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 4. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 5. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 6. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 1) edytor tekstów, 2) arkusz kalkulacyjny, 3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 4) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 7. edytor tekstów musi umożliwiać: 1) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 2) wstawianie oraz formatowanie tabel, 3) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 4) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 5) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 6) automatyczne tworzenie spisów treści, 7) formatowanie nagłówków i stopek stron, 8) sprawdzanie pisowni w języku polskim, 9) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 11) określenie układu strony (pionowa/pozioma), 12) wydruk dokumentów, 13) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 14) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 15) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 8. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 1) tworzenie raportów tabelarycznych, 2) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 3) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 4) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 5) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 6) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 7) wyszukiwanie i zamianę danych, 8) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 9) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 10) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 11) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 12) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 13) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 14) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 9. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 1) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, g) umieszczanie tabel i wykresów 10. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami] musi umożliwiać: 1) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 2) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 3) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną, 4) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 5) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 6) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia, 7) zarządzanie kalendarzem, 8) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 9) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 10) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 11) zarządzanie listą zadań, 12) zlecanie zadań innym użytkownikom, 13) zarządzanie listą kontaktów, 14) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 15) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 16) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników | 16 szt. |
|  | Serwer pracowni komputerowej z oprogramowaniem, | Parametr, cecha, funkcjonalność Opis Płyta główna Serwerowa, jednoprocesorowa z możliwością instalacji modułu TPM Procesor Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy taktowany zegarem minimum 3,1GHz posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości przynajmniej 8MB i współczynnik TDP nie większy niż 80W. Lub równoważny według testu SPECint2006 Rate Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym przekierowaniem konsoli KVM Złącza kart rozszerzeń Minimum 1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot), 1x PCI-E 3.0 x8 oraz 1x PCI-E 2.0 x4 (x8 slot) Pamięć Co najmniej 8GB RAM, możliwość rozbudowy do 32GB, trzy sloty wolne. Karta sieciowa Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną Kontroler RAID Zintegrowany z płytą główną kontroler SATA RAID 0,1,10, posiadający co najmniej dwa złącza SATA 6Gbps Dysk twardy Dwa dyski twarde przeznaczone do pracy ciągłej, każdy o pojemności co najmniej 1TB i 64MB pamięci Cache. Obudowa Obudowa MiniTower Minimum cztery wewnętrzne zatoki 3,5” umożliwiające bez narzędziowy montaż dysków twardych. Zasilacz o mocy max 300W Porty Na przednim panelu: 2 x USB, na tylnym panelu: 1 x RS-232, 4 x USB, 1 x VGA, 2x RJ45 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE ( załączone do oferty ) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu ( załączone do oferty ) Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2012 ( załączone do oferty wydruk ze strony internetowej ) Wsparcie techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego. Gwarancja Minimum 24 miesiące Licencja Windows 2012 R2 Standard x64 Polish 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM ( wersja edukacyjna) 16 x Windows Server CAL 2012 Polish 1pk DSP OEI Client Device CAL (licencje dostępowe do serwera na urządzenie wersja edukacyjna ) lub oprogramowanie równoważne Pod pojęciem równoważności rozumie się: 1 . System musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego urządzenia i umożliwiać obsługę do 32 GB pamięci RAM. 2 . System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3 . System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów zaoferowanych przez Wykonawcę. 4 . System musi umożliwiać instalację i pracę na wolumenach które: 4.1 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 4.2 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 4.3 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 4.4 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 5 . System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 6 . System musi umożliwiać szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inny podmiot zajmujący się bezpieczeństwem informacji. 7 . System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 8 . System musi umożliwiać dystrybucję ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 9 . System musi umożliwiać wirtualizację systemową (pozwalać na tworzenie maszyn wirtualnych z innym, zgodnym z platformą sprzętową systemem operacyjnym). 10 . System musi umożliwiać instalację sieciową, w której obraz systemu przesyłany jest przy pomocy transmisji multicast. 11 . System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 12 . System musi umożliwiać instalację poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 13 . System musi udostępniać mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 14 . System musi umożliwiać zarządzanie przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 15 . System musi obsługiwać protokoły: 15.1 TCP/IP, 15.2 IPv6, 15.3 IPSec. 16 . System musi być wyposażony w: 16.1 usługi sieciowe DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 16.2 usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 16.3 usługi pozwalające na dystrybucję oprogramowania na stacje robocze, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach 16.4 usługi pracy zdalnej pozwalające na udostępnienie całych pulpitów i/lub pojedynczych aplikacji, 16.5 usługi centrum certyfikacji PKI, 16.6 usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 250 równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach przenośnych. 17 . System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać co najmniej angielską lub polską wersję językową. 18 . System musi być objęty polskojęzycznym, cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 19 . System musi mieć polskojęzyczne wsparcie producenta sprzętu. 20 . System musi obsługiwać minimum 16 utkowników, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji | 1 szt |
|  | MONITOR LCD/LED | Monitor 24 - 25 calowy, matryca TN o proporcjach 16:9 oferujący rozdzielczość 1.920x1.080 pikseli przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Współczynnik kontrastu dynamicznego 5000000:1, jasność 250 cd/m2. Ergonomiczna podstawa pozwalająca na regulację wysokości i kąta nachylenia ekranu. Złącza DVI-D z obsługą standardu HDCP, VGA Gwarancja – minimum 24 miesiące Komplet przewodów podłączeniowych. | 1 szt |
|  | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, | Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie skanowanie. Prędkością druku do 26 stron na minutę (5 stron na minutę w trybie duplex). Obsługa Wi-Fi IEEE 802.11b/g. Karty sieciowa Ethernet 10/100, port USB 2.0. Automatyczny druk dwustronny. Pamięć 32 MB (RAM). Wyświetlacz LCD. Maksymalny rozmiar nośnika A4. Gwarancja – minimum 24 miesiące. | 2 szt |
|  | PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, | System projekcji – DLP Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768) Jasność – 2800 Współczynnik kontrastu – 13000:1 Format obrazu - 4:3 (5 do wyboru) Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) - 0.9-1.08(54.5"@1m) Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* - 3500/5000/6500 godzin Obsługiwana rozdzielczość - VGA(640 x 480) do UXGA(1600 x 1200) Tryby obrazu - Dynamiczny/Prezentacji/sRGB/Kinowy/Użytkownik 1/Użytkownik 2 Kompatybilność HDTV - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Interfejsy HDMI x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type mini B) x 1 (Download & page/down) RS232 (DB-9pin) x 1 | 1 szt |
|  | FAX, | Fax wymagania Identyfikacja Abonenta Wywołującego z prezentacją nazwy i numeru. Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim. Opisy na obudowie w języku polskim. Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej. Maksymalna prędkość modemu: 14 400 bps (dobierana automatycznie). Pamięć dokumentów: Ok. 170 stron w trybie odbioru dokumentów do pamięci; Ok. 120 stron w trybie nadawania dokumentów. książka telefoniczna: 100 wpisów. Wybieranie jedno przyciskowe: 22 wpisy. Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów. Podwójny dostęp. Transmisja opóźniona. Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Elektroniczna regulacja głośności głośnika i dzwonka. Skrócona instrukcja obsługi: przycisk POMOC. Telefaks laserowy + telefon + funkcja kopiarki + PRZYCISK NAWIGATOR, identyfikacja abonenta wywołującego, prędkość wydruku 14 str./min. | 2 szt |
|  | CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, | na podstawce, przewodowy, laserowy, kabel komunikacyjny USB, prędkość skanowania większa od 200 odczytów na sekundę, odczyt wyzwalany za pomocą przycisku lub praca ciągła Auto-Scan, elastyczny zakres odczytu — prawie od styku do 43 cm, wytrzymuje rygorystyczne testy upadku z wysokości 1,5 m , umożliwia użytkownikom modyfikowanie danych przed wysłaniem ich do komputera-hosta, co zmniejsza konieczność kosztownych modyfikacji oprogramowania hosta, 5 letnia gwarancja producenta | 2 szt. |

CZĘŚĆ III   ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W JURKACH

| lp. | kategoria |  | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM; | Ekran 17 cali, WXGA+ 1600 x 900 (16:9) Procesor osiągajacy wynik minimum 1629 punktów na podstawie testów www. http://www.cpubenchmark.net w kategorii laptop Pamięć RAM 4 GB, Pojemność dysku 500 GB, Karta graficzna Karta sieciowa 802.1 b/g/n Waga nie więcej niż 2.7kg System operacyjny Windows 7 lub nowszy, - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne mające następującą funkcjonalność poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). | 8 szt. |

- Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną lub wszystkie części postępowania.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Informacja o podwykonawcach.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych usług.

Brak wskazania w ofercie wykonawcy informacji o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia, rozumiane jest jako nie korzystanie przez wykonawcę z usług podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, a tym samym uznane zostanie przez zamawiającego jako oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 21 dni od udzielania zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tj. :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W szczególności  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt.1 (a, b, c, d)  winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2  powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot dokumentów wskazanych w pkt XI ppkt 4) niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w SIWZ, dołączonych do oferty.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika               z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie X, ppkt.1 (a,b,c,d,)  SIWZ, do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie X , ppkt.1 (a, b, c, d,)  SIWZ , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty, tj.:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał),

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 4 składa właściwe dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

- Dokumenty przedkładane w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jednocześnie zamawiający wskazuje, iż dokument pełnomocnictwa winien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy winny być przedłożone w osobnej, zaklejonej kopercie  z napisem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika reprezentującego Wykonawców, a pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie certyfikaty, oświadczenie wynikające z formularza specyfikacji technicznej.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres Zamawiającego:

Powiat Grójecki

ul. Piłsudskiego 59,

05-600 Grójec

tel. (48)665 1100

fax: (48)665 1147

e-mail: starostwo@grojec.pl

www.grojec.pl

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych                        w ustawie, w szczególności zgodnie z art. 27 oraz art. 38 ustawy.

Zamawiający odpowiedzi na zapytania umieszczać będzie na własnej stronie internetowej http://www.bipgrojec.pl/

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Adam Pietrynik -  sprawy merytoryczne, mail: a.pietrynik@grojec.pl tel.: (48)665 11 68

Ineza Banach  – sprawy proceduralne, mail: grojec@grojec.pl tel.: (48)665 11 14

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz               z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności

- wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, numerem sprawy – OR.272.8.2014,TYTUŁEM: oferta w przetargu nieograniczonym : Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt.  „; CZĘŚĆ …ZAMÓWIENIA ; firmie (nazwie)  lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie

- wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione  do zaciągania zobowiązań.

- wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby/osób  podpisującej/podpisujących ofertę

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grójcu:

05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 59, Punkt Informacyjny (hol główny) w Starostwie Powiatowym w Grójcu (parter budynku)

Termin: 14.03.2014 r. godz. 12.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

- Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu14.03.2014  r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego (Sala Konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym wyłącznie na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 385).

Cenę należy podać w PLN.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca określi cenę oferty brutto za realizację każdego elementu składającego się na przedmiot zamówienia, tzn.: za realizację poszczególnych zajęć (kursów) bez względu na faktyczną liczbę uczestników, z wyodrębnieniem ceny netto, należnego podatku VAT.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Kryteria oceny ofert.

      - Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie

Kryterium – cena  100%

Oferta spełniająca warunki niniejszego postępowania z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

      - Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

( C min / C oferty ) * 100,      gdzie:  C min – najniższa cena ze wszystkich ofert

C oferty – cena badanej oferty

      - Wynik

Oferta, która przedstawia najniższą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

- Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Informuje się, że istotne postanowienia umowy zawarto w pkt. III SIWZ –  przedmiot zamówienia oraz w pkt. IV SIWZ oraz pkt. IX– termin wykonania zamówienia oraz zał. Nr 5 do niniejszej SIWZ – wzór umowy.

- Środki ochrony prawnej.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami Działu VI PZP.

- Inne informacje.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  rozliczeń w walutach obcych.

- Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- wzór formularza oferty dla części I,II,

- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- wzór umowy

- wzór informacji o grupie kapitałowej

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki wymienione w pkt. 1,2,3,5,6 stanowią wzorce formularzy muszą zostać dołączone do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na własnych formularzach, muszą znaleźć się w nich wszystkie elementy zawarte we wzorach formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Grójec, dnia 06.03.2014 r.

Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GRÓJCU

(wzór oferty)

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Powiat  Grójecki

Ul. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................

Siedziba wykonawcy:....................................................................................................

Nr tel i fax wykonawcy: ...............................................................................................

E-mail wykonawcy:…………………………………………………………………...

REGON wykonawcy:....................................................................................................

NIP wykonawcy: ...........................................................................................................

KRS wykonawcy:...……………………………………………………………………

Osoba do kontaktu z zamawiającym:………………………………………………..

Nr tel…………………………e-mail…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  (nr postępowania: OR.272.8.2014, na „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w projektu. nr: ramach projektu POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      - oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

  - Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN (słownie: .................................................................................................................).

Szczegółowe ceny jednostkowe poszczególnych zajęć edukacyjnych zostały określone w załączniku do niniejszej oferty.

- Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonam(y) przedmiotowe zamówienie samodzielnie / podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

- Do niniejszej oferty załączamy: dokumenty wymagane od wykonawcy wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: (należy sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

- .....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………

.....................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do  reprezentowania wykonawcy)

| lp. | Kategoria/NAZWA,TYP | OPIS | liczba sztuk | cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa (brutto) | Łączna cena netto (D x E) | Łączna cena brutto (D x G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|  | KASA FISKALNA | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM WKŁAD WŁASNY | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 21 szt |  |  |  |  |  |
|  | MONITOR PŁASKI 22”-24”, 21 SZT WKŁAD WŁASNY | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 21 szt. |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET BIUROWY | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 21 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE CAD 3D,CAM | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | KABLE, LISTWY PRZEPIĘCIOWE/SIECIOWE, GNIAZDKA, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM + KLAWIATURA, MYSZKA; | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 16 zest. |  |  |  |  |  |
|  | MONITOR PŁASKI 22” | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 16 szt |  |  |  |  |  |
|  | PODZESPOŁY KOMPUTEROWE DO MONTAŻU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, WKŁAD WŁASNY | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 12 zest. |  |  |  |  |  |
|  | MONITORY + KLAWIATURY I MYSZKI DO MONTAŻU, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 6 zest. |  |  |  |  |  |
|  | DRUKARKA (LASEROWA Z OBSŁUGĄ PRZEZ WI-FI 1 SZT. ORAZ LAN, IGŁOWA -2 SZT), | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SKANER PŁASKI, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 6 szt |  |  |  |  |  |
|  | PLOTER (2 SZT): DRUKUJĄCY W FORMACIE A0 I A1, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTER. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SERWERA, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | MASZYNY SBS DLA: VIRTUALBOX/VIRTUAL PC/HYPER-V, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | PENDRIVE: PAMIĘĆ TYPU FLASH MIN 8GB; | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 18 szt. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WARCE

(wzór oferty)

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Powiat  Grójecki

Ul. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................

Siedziba wykonawcy:....................................................................................................

Nr tel i fax wykonawcy: ...............................................................................................

E-mail wykonawcy:…………………………………………………………………...

REGON wykonawcy:....................................................................................................

NIP wykonawcy: ...........................................................................................................

KRS wykonawcy:...……………………………………………………………………

Osoba do kontaktu z zamawiającym:………………………………………………..

Nr tel…………………………e-mail…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  (nr postępowania: OR.272.8.2014, na „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      - oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

  - Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN (słownie: .................................................................................................................).

Szczegółowe ceny jednostkowe poszczególnych zajęć edukacyjnych zostały określone w załączniku do niniejszej oferty.

      - Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

      - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Wykonam(y) przedmiotowe zamówienie samodzielnie / podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

      - Do niniejszej oferty załączamy: dokumenty wymagane od wykonawcy wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: (należy sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

- .....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………

.....................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do  reprezentowania wykonawcy)

| LP | KATEGORIA/ NAZWA,TYP | OPIS | LICZBA SZTUK | cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa (brutto) | Łączna cena netto (D x E) | Łączna cena brutto (D x G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|  | KASA FISKALNA; | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy z monitorem LCD/LED oraz oprogramowaniem systemowym WKŁAD WŁASNY | (podać producenta, model, numer katalogowy) |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET BIUROWY | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 16 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SERWER PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Z OPROGRAMOWANIEM, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | MONITOR LED/LCD, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | FAX, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 2 szt. |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSARZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W JURKACH

(wzór oferty)

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Powiat  Grójecki

Ul. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................

Siedziba wykonawcy:....................................................................................................

Nr tel i fax wykonawcy: ...............................................................................................

E-mail wykonawcy:…………………………………………………………………...

REGON wykonawcy:....................................................................................................

NIP wykonawcy: ...........................................................................................................

KRS wykonawcy:...……………………………………………………………………

Osoba do kontaktu z zamawiającym:………………………………………………..

Nr tel…………………………e-mail…………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  (nr postępowania: OR.272.8.2014, na „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      - oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

  - Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN (słownie: .................................................................................................................).

Szczegółowe ceny jednostkowe poszczególnych zajęć edukacyjnych zostały określone w załączniku do niniejszej oferty.

      - Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

      - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - Wykonam(y) przedmiotowe zamówienie samodzielnie / podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

      - Do niniejszej oferty załączamy: dokumenty wymagane od wykonawcy wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: (należy sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

- .....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………

.....................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do  reprezentowania wykonawcy

| lp. | Kategoria/ NAZWA,TYP | OPIS | liczba sztuk | cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa (brutto) | Łączna cena netto (D x E) | Łączna cena brutto (D x G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM; | (podać producenta, model, numer katalogowy) | 8 szt. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Przystępując do złożenia oferty w postępowaniu ogłoszonym przez Powiat Grójecki

na „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

oświadczamy,

że spełniamy warunki udziału postępowaniu określone w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2014 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2014 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

UMOWA

na „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu „Wybieram lepszą przyszłość”

nr: POKL.09.02.00-14-027/13 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zawarta w Grójcu dnia ………… 2014 r. ,

pomiędzy:

Powiatem Grójeckim

z siedzibą ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

NIP: 7972052212; REGON: 670223149

reprezentowanym przez:

- Marian Górski – Starosta Grójecki

- Janusz Różycki – Wicestarosta Grójecki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Jadwigi Ostrowskiej

zwana dalej „Zamawiającym”

a,

.............................................................

z siedziba w..........................................

Regon: ............. ....................................

NIP.......................................................

reprezentowanym przez :

1 ................................................... .....................

2 ........................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”.

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu „Wybieram lepszą przyszłość” nr: POKL.09.02.00-14-027/13 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

      - Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w następujący sposób:

- Dla Części I Zamówienia dostawy będą realizowane do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
i Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu,

- Dla Części II Zamówienia dostawy będą realizowane do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
i Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce,

- Dla Części III Zamówienia dostawy będą realizowane do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W Jurkach

      - Zgodnie z Ofertą przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje samodzielnie/polegając na zasobach ......................./poprzez powierzenie podwykonawcy (Nazwa i adres podwykonawcy) ..................................... realizacji (części/całości) .............................. umowy.

      - Dostawa zamówienia dla Części I, II, III następować będzie na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

            - Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od podpisania Umowy do dostarczenia, ustawienia, zamontowania lub zainstalowania wyposażenia, będącego przedmiotem umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz dostarczenia odpowiedniej, pełnej dokumentacji w języku polskim, związanej z poszczególnymi elementami wyposażenia (przedmiotami jednostkowymi)  zawierającej w szczególności:

- Instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika,

- Specyfikacje techniczne,

- Karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z okresem udzielonej gwarancji,

- Umowy licencyjne,

- Dokumenty dotyczące informacji o autoryzowanych serwisach producenta, zasadach serwisowania z podanym czasu ich reakcji,

- Dokumenty dotyczące udzielanego wsparcia technicznego.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń przez Strony Protokołu odbioru ilościowego i jakościowego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy) dot. danego elementu (lub elementów) wyposażenia objętego gwarancją.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu przedmiotów dostawy - elementów wyposażenia na własny koszt.

- Gwarancja i serwis realizowane będą zgodnie z zapisami dokumentów wymienionych w ust.1 lit. c), e) i f),

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji będzie wykonywał Dyrektor właściwej szkoły.

- Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony Protokołu odbioru ilościowego 
i jakościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą na formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.

- Cena jednostkowa brutto zaoferowana z formularza cenowego nie może się zmienić przez okres umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługują w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługuje.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie

w kwocie: …………........................................ zł netto;

w tym VAT: ………………………………..

w kwocie: …………………………………..zł brutto.

słownie:................................................................................................................................zł

- Cena oferty brutto, zawiera wszystkie elementy zawarte w przedmiocie zamówienia.

- Wynagrodzenie o którym mowa wyżej jest współfinansowane prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego.

- Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie podpisany przez obie strony Protokół odbioru ilościowego i jakościowego stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

- Wynagrodzenie będzie uzależnione od otrzymania transz środków finansowych otrzymywanych od Instytucji Wrażającej a Zleceniobiorca nie będzie wnosił roszczeń o wypłatę odsetek.

- Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje jedynie ta część wynagrodzenia, która jest należna z tytułu już zrealizowanej i odebranej dostawy wyposażenia stanowiącej przedmiot zamówienia. Postanowienia w zakresie kar umownych w tym przypadku nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania ani też pozostałej części wynagrodzenia.

§ 6

            - Strony ustalają odpowiednie odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych:

              - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

              - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, za każdy dzień zwłoki.

              - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

              - W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

              - W przypadku odstąpienia od umowy, jak to opisano w ust. 1 i ust. 3, Wykonawcy przysługuje jedynie ta część wynagrodzenia, która jest należna z tytułu już zrealizowanej i odebranej dostawy wyposażenia stanowiącej przedmiot zamówienia.

              - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Zamawiającego.

              - Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań na drodze postępowania sądowego, jeżeli wartość faktycznie zaistniałej szkody przewyższa wysokość przewidzianej kary umownej.

§ 7

            - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z umową na osoby trzecie. Zapis nie ma zastosowania do przypadku wskazanego w § 1 ust 4 (udziału podwykonawców).

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy.

            - Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ewidencyjnych lub teleadresowych, zmianach statusu prawnego a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

            - Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Zasady i warunki dostawy,  odbioru ilościowego i jakościowego

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru ilościowego i jakościowego

ZAMAWIAJACY							 WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

Zasady i warunki dostawy, odbioru ilościowego i jakościowego

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:

- DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec w Grójcu, ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec

tel. 048-664-26-20, fax. 048-664-27-39

sekretariat.zspgrojec@grojec.pl

- DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” 
w Warce

ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka

tel. 048-667-21-74, 048-667-45-23, fax. 048-667-34-89

sekretariat.zspwarka@grojec.pl

www.zspwarka.grojec.pl

- DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej 
w Jurkach

Jurki 32, 05-652 Pniewy

tel./fax. 048-668-64-16

sekretariat.soswjurki@grojec.pl

- Odbiór dokonany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
w obecności przedstawiciela Szkoły.

- W dniu odbioru, w danej szkole, zostanie sporządzony Protokół odbioru ilościowego i jakościowego, obejmujący wszystkie przedmioty - elementy wyposażenia stanowiący przedmiot zamówienia dla danej Części Zamówienia.

- Podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Strony umowy Protokół odbioru ilościowego i jakościowego, o którym mowa w ust. 3, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację dostawy wyposażenia w danej szkole.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do Protokołu odbioru zostaną wprowadzone uwagi, zastrzeżenia i postanowienia Stron, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zostanie wyznaczony kolejny termin odbioru, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru nieprawidłowości, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zostaną usunięte zgodnie z ustaleniami w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć ostateczny termin usunięcia nieprawidłowości i powtórzyć procedurę odbioru.

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół odbioru ilościowego i jakościowego

W dniu ....................2014r przedstawiciele WYKONAWCY oraz ZAMAWIAJĄCEGO dokonali odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej Umowy z dnia ……………….w ramach projektu „Wybieram lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stwierdzono komisyjnie co następuje:

1.Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna / nie jest zgodna* z umową.

* Brak zgodności polega na:

- ...................................................................................................................................

2. Dostarczony sprzęt jest:

- fizycznie nieuszkodzony / uszkodzony*

- zgodne z zamówieniem / niezgodne z zamówieniem*

* Brak zgodności polega na:

- ...................................................................................................................................

W związku ze stwierdzeniem, że sprzęt jest zgodny z zamówieniem (ofertą i umową) / nie jest niezgodny z zamówieniem (ofertą i umową)* odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany

z wynikiem pozytywnym / negatywnym*.

Protokół niniejszy sporządzono w …………………. w dniu ...........................w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający  a jeden Wykonawca

Za Wykonawcę 								Za Zamawiającego

1. ................................... 						1. .....................................

2. ................................... 						2. .....................................

. (imię i nazwisko)							 	(imię i nazwisko)

*   niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa wyposarzenia warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu w komputery inny sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania” w ramach projektu. nr: POKL.09.02.00-14-027/13 pt. „Wybieram lepszą przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

na podstawie art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że nie należę / należę* do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

* niepotrzebne skreślić

**wypełnić w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej

______________, dnia ____________2014 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy