# PROJEKT

## TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY

# Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 34 163

Kociszew - Budziszynek

Odcinek 560,00 mb

GMINA GRÓJEC

INWESTOR:                                                                                    WYKONAŁ:

Starostwo Powiatowe

w Grójcu

WRZESIEŃ 2006 r.

# PODSTAWA WYKONANIA

# Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 34 163

Kociszew - Budziszynek

Odcinek 560,00 mb

- Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

- Pomiary drogi w terenie

- Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące na terenie powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego

- Ceny jednostkowe robót budowlanych Zał. nr 2 do Dz. Ustaw

nr 26, poz.240

- KNNR-6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

# PRZEDMIAR ROBÓT

# Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 34 163

Kociszew - Budziszynek

Odcinek 560,00 mb

| Lp | Pozycja kosztorys. | Wyszczególnienie robót | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 | Zał. nr 2 do Dz. Ustaw nr 26, poz. 240, 1008-0510 Zał. nr 2 do Dz. Ustaw nr 26, poz. 240, zał nr2 1008-0600 KNNR 6 t 1005 p 6 i 7 KNNR 6 0308 K-01 KNNR 6 t 308 p 1 KNNR 6 t 309 p 2 | Przepust rurowy bez piętrzenia monolit. P-4 śr. 100 cm o wys. stop. 0-40 cm, Z układ. Ruroc. Dł. 6 m. żurawiem samochodowym., z wykonaniem przyczółków, roboty ziemne wykonane mechanicznie. Przepusty rurowe bez piętrzenia monolit. P-4. Dodatek za każdy 1 m. różnicy długości rurociągu – wykopy wykonane ręcznie. Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy betonowej 560,00x5,0=2800,00 Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej podbudowy betonowej mieszanką mineralno-asfaltową 560,00x5,0x5%=140,00 140,00x150,00kg/m2 1000,00 =21,00 Mg Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50kg/m2 Kategoria ruchu KR – 1 560,00x5,0x50kg/m2 1000,00 =140,00 Mg Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR – 1 560,00x5,0=2800,00 | szt. szt. m2 Mg Mg m2 | 1 4 2800,00 21,00 140,00 2800,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

# Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 34 163

### Kociszew - Budziszynek

##### Odcinek 560,00 mb

| Lp. | Pozycja kosztorys. | Wyszczególnienie robót | J.M. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość robót netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 | Zał. nr 2 do Dz. Ustaw nr 26, poz. 240, 1008-0510 Zał. nr 2 do Dz. Ustaw nr 26, poz. 240, zał nr2 1008-0600 KNNR 6 t 1005 p 6 i 7 KNNR 6 0308 K-01 KNNR 6 t 308 p 1 KNNR 6 t 309 p 2 | Przepust rurowy bez piętrzenia monolit. P-4 śr. 100 cm o wys. stop. 0-40 cm, Z układ. Ruroc. Dł. 6 m. żurawiem samochodowym., z wykonaniem przyczółków, roboty ziemne wykonane mechanicznie. Przepusty rurowe bez piętrzenia monolit. P-4. Dodatek za każdy 1 m. różnicy długości rurociągu – wykopy wykonane ręcznie. Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy betonowej 560,00x5,0=2800,00 Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej podbudowy betonowej mieszanką mineralno-asfaltową 560,00x5,0x5%=140,00 140,00x150,00kg/m2 1000,00 =21,00 Mg Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50kg/m2 Kategoria ruchu KR – 1 560,00x5,0x50kg/m2 1000,00 =140,00 Mg Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej Kategoria ruchu KR – 1 560,00x5,0=2800,00 | szt. szt. m2 Mg Mg m2 | 1 4 2800,00 140,00 140,00 2800,00 |  |  |
|  |  | Wartość robót netto w zł |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | Wartość robót brutto w zł |  |  |  |  |

###### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

# Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 34 163

### Kociszew - Budziszynek

Odcinek 560,00 mb

- Przepust

Rury żelbetowe zbrojone Ø 100 cm 	- 10 sztuk

Beton do przyczółków B – 20 		- 4 m3

- Nawierzchnia

Remont cząstkowy istniejącej podbudowy betonowej mieszanką mineralno-asfaltową na powierzchni 3%

560,00x5,0x5%=140,00

140,00x150,00kg/m2

1000,00

=21,00 Mg

3. Nawierzchnia

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej

w ilości 50kg/m2

560,00x5,00x50kg/m2

1000,00

= 140,00 Mg

4. Nawierzchnia

Warstwa ścieralna o grubości 3cm z mieszanki

mineralno – asfaltowej. Kategoria ruchu KR - 1

560,00x5,00x75kg/m2

1000,00

= 210,00 Mg